Sada Techni-Powerline

Jednoduché rozšíření vaší domácí sítě prostřednictvím rozvodu elektřiny!

Použitím sady PowerLine můžete během několika minut rozšířit vaši domácí síť až pro 15 účastníků a to bez jakéhokoliv pokládání kabelů. Adaptéry Plug & Play umožňují datovou komunikaci tam, kde dosud končily limity ostatních metod, neboť mohou být zasunuty do každé běžné síťové zásuvky - ušetříte si tak náročné vrtání otvorů do stěn nebo pokládání kabelů. Propojte vaše PC, tiskárny a jiná zařízení adaptéry Techni-Powerline a zpřístupněte je tak pro všechny členy vaší rodiny.

Další možnou aplikaci naleznou adaptéry Techni-Powerline tam, kde končily možnosti bezdrátových sítí (WLAN) a to jak v důsledku nežádoucího vf vyzařování nebo z důvodu nemožnosti průniku signálu silnými stěnami.

Až 200 Mbitů / sekundu

Adaptéry Techni-Powerline překvapují vysokou rychlostí přenosu dat po rozvodech elektřiny v budovách a to až do 200 MBitů / sekundu. Tato vysoká přenosová rychlost umožňuje současný přenos několika multimediálních aplikací jako např. několika TV programů  (je však vhodná rovněž i pro přenosy velkých objemů dat HDTV) nebo jiných velkých objemů dat sítí.

Specifikace výrobku

Zvláštnosti výkonu

- možnost současného použití až 15 adaptérů

- vysoká rychlost přenosu dat rozvody elektřiny a to až 200 Mbitů / sekundu

- vyhovuje podmínkám QoS (kvalita služeb) pro multimediální aplikace v reálném čase

- dosah až 200 metrů

Rozhraní

- 1 x ethernetový port J45 20/100 Mbitů / sekundu, automatická detekce, Auto-Uplink

- 1 x PowerLine HomePlug 200 mBitů

Systémové požadavky

- Pro provoz: OS Windows 95, 98, 98SE, Me, NT, 2000 nebo XP, Apple Mac OS, Linux / Unix a jejich odvozeniny podporující protokoly TCP/IP. V některých domácnostech může být pro jejich použití nutné použití slučovače fází.

- Pro konfiguraci: OS Windows 95, 98, Me, NT, 2000 nebo XP.

Normy

- PLC DS2 200 Mbitů

- IEEE 802.3, IEEE 802.3U, 802.1p, 802.1q, 8023d

Přívětivost k uživateli

- Plug & Play

- pro provoz není nutná instalace žádného software a jeho konfigurace

- mimořádně jednoduché konfigurační software pro zakódování přístupu (pokud bude požadováno)

- indikace stavu spojení prostřednictvím 3 LED

Rozsah aplikací

- počítačové hry, propojení PC pro kancelářské aplikace, herní konzoly, IP-kamery, routery pro internet atd.

Bezpečnost

- jako fyzikální hranice je využíván váš elektroměr

- možnost použití 56-bitového kódování (z dodávaného software)

Certifikáty

- FCC, RoHS, vyhovuje CE

Teplota a vlhkost vzduchu

- Provoz: teplota 0 – 40 °C, relativní vlhkost vzduchu 10 – 85%

- Skladování: teplota -20 - + 60 °C, relativní vlhkost vzduchu 5 – 90%

Rozsah dodávky sady

- 2 ks adaptérů PowerLine

- 2 ks ethernetový kabel 1,8 metru

- 1 ks příručka pro rychlé uvedení do provozu

- 1 ks instalační CD (s návodem k obsluze)

- 1 ks záruční list