DIGIT S2

Návod k obsluze

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX / CryptoWorks.

Pro příjem satelitních programů kódovaných v systémech CONAX a CryptoWorks jakož i volných satelitních programů.

S možností použití pozicionéru a upgrade software ze satelitu ASTRA 19° vých.

# 1  Obsah

1  Obsah	2

2  Obrázky	6

3. Nejdříve si prosím přečtěte	9

Pro ochranu životního prostředí	9

Pro bezpečné používání přístroje	9

4.  Připojení přístroje	10

4.1 Vnější jednotka (a)	11

4.2 Připojení televizoru (b)	11

4.3 Připojení VCR (c)	11

4.4 Připojení HiFi systému	11

4.4.1 Analogové připojení (d)	11

4.4.2 Digitální připojení (d)	11

4.5 Konektor sériového rozhraní RS 232	11

4.6 Připojení přístroje k elektrické síti (e)	11

5  Výchozí nastavení přijímače	12

6 Nastavení přijímače	14

6.1  Jazyk obsluhy	14

6.2  Základní nastavení	14

6.2.1  Časový rozdíl GMT (v hodinách) (Zeitdifferenz GMT)	14

6.2.2  Země (Land)	14

6.2.3  Kód dálkového ovládání (Fernbediencode)	14

6.2.4  Hodiny Standby (Standby-Uhr)	15

6.3  Nastavení audio / video	15

6.3.1  Formát obrazu (Bildformat)	15

6.3.2 Jazyk (audio) (Sprache (Audiosignal)	15

6.3.3 Jazyk (podtitulky) (Sprache (Untertitel)	15

6.3.4  Režimy konektoru SCART TV (TV SCART-Modus)	15

5.3.5  Režimy konektoru SCART VCR (VCR SCART-Modus)	15

6.3.6  Dolby Digital (AC3)	16

6.4  Nastavení antény	16

6.4.1  Multyantenne	16

5.4.2  Zapnutí / vypnutí DiSEqC (DiSEqC ein / ausschalten)	16

6.4.2  Nastavení spínací matice	17

6.4.3 Další nastavení / Vlastnosti LNB	17

6.4.5 Otočná anténa	18

7. Obsluha přijímače	18

7.1  Zapnutí / vypnutí přijímače	18

7.2  Výběr TV programu	18

6.2.1  Tlačítky Program nahoru / dolů	18

7.2.2  Číslicovými tlačítky	19

7.2.3  Použitím seznamu programů	19

7.2.4  Příjem zablokovaných TV programů	19

7.2.5  Informační okno	20

7.3  Příjem zakódovaných programů	20

7.3.1  Speciální funkce	20

7.3.2 PIN CONAX / CryptoWorks	20

7.4  Nastavení hlasitosti	21

7.5  Přepnutí na příjem TV / rozhlasu	21

7.5  Změna jazyka pro audio	21

7.6.1  Zvuk ve formátu Dolby Digital	21

7.7  Přepnutí na příjem předchozího přijímaného programu	22

7.8  Zobrazení údaje hodin a informací o přijímaném programu	22

7.9  Další informace o programu	22

7.10  Informace o transpondéru	22

7.11  Zastavení obrazu na obrazovce	22

7.12  Automatické vypnutí přístroje (Sleep-Timer)	23

7.13  Příjem teletextu	23

7.13.1  Příjem teletextu prostřednictvím dekodéru teletextu televizoru	23

7.13.2  Příjem teletextu prostřednictvím dekodéru teletextu přijímače	23

7.14  Podtitulky	23

7.15  Elektronický průvodce TV pořady (SFI)	24

7.15.1  Načtení dat SFI	24

7.15.2  Přerušení načítání dat SFI	24

7.15.3  Vyvolání informací SFI na TV obrazovku	24

7.15.4  Nyní (Jetzt - tabulka s aktuálně vysílanými TV pořady)	25

7.15.5  Poté (Danach - tabulka s následujícími TV pořady)	25

7.15.7  Funkce SFI	25

7.15.8  Ukončení používání SFI	27

7.16  Záznamy TV pořadů za vaší nepřítomnosti	27

7.16.1  Naprogramování timeru uživatelem	28

7.16.2 Přehled programů timeru	29

7.16.3  Změna programu timeru	29

7.16.4 Výmaz programu timeru	29

7.16.5 Naprogramování nové události timeru	29

8.  Změny výchozího nastavení přijímače	30

8.1  Konfigurace seznamu oblíbených programů	30

8.1.1  Vyvolání správy seznamů programů	30

8.1.2  Vložení programu do seznamu oblíbených programů	31

8.1.3  Výmaz programů ze seznamů	31

8.1.4  Změna pořadí programů v seznamu	32

8.2  Programování SFI	32

8.2.1	Výběr programů pro SFI	33

8.2.2  Způsoby zobrazení informací SFI	33

8.2.3 Čas aktualizace	34

8.2.4 Aktualizace dat	34

8.2.5  Kanál SFI	34

8.3  Dětská pojistka	34

8.3.1  Výběr programu jehož příjem chcete zablokovat	34

8.3.2  Změna PIN zařízení (Geräte PIN)	35

8.3.2  Zapnutí / vypnutí dětské pojistky	35

8.4  Vyhledávání programů	35

8.4.1  Automatické vyhledávání	36

8.4.2  Prohledání satelitu	36

8.4.3 Prohledání transpondéru	36

8.4.4  Ruční vyhledávání (Manuelle Suche)	37

8.4.5  Po ukončení vyhledávání programů	37

8.5  Servisní nastavení	38

8.5.1  Přepnutí všech nastavení přijímače na nastavení z výroby	38

8.5.2  Výmaz všech programů	38

8.5.3  Aktualizace seznamu programů(ISIPRO)	39

8.5.4  Aktualizace software přijímače	40

8.5.5  Překopírování nastavení přijímače	41

8.6  Konfigurace systému	41

8.7  Systém kódování / dekódování (Verschlüsselungssystem)	41

9.  Použití pozicionéru (DiSEqC 1.2)	41

9.1  Východní a západní limity otáčení antény	41

9.1.1  Výmaz existujících limitů otáčení antény	42

9.1.2  Nastavení východního limitu	42

9.1.3  Nastavení západního limitu	42

9.2  Zeměpisná poloha	42

9.3  Specifikování poloh satelitů	43

9.3.1  Nastavení pro příjem satelitů	43

9.3.2  Doladění paraboly	44

9.3.3  Uložení polohy antény do paměti	45

9.4  Seznam aktuálních satelitů	45

9.4.1  Nasměrování antény na požadovaný satelit	45

9.5  Výmaz polohy satelitu	45

9.6  Referenční poloha	46

10.  Technické pojmy	46

11.  Technické údaje přijímače	48

12.  Průvodce odstraňováním poruch	51

Denní používání přístroje	53

Tento přístroj je označen logem CE a vyhovuje všem relevantním standardům EU.

Změny vyhrazeny bez předchozího oznámení, chyby v překladu vyhrazeny. Stav k 08/2006.

TechniSat a DIGIT S2 jsou registrovanými obchodními známkami

TechniSat Digital GmbH

Postfach 560

D-54541 Daun, Germany

www.technisat.de

Linka technické pomoci

(049) 0180/5005-910

Cena za hovor podle platného ceníku O2

# 2  Obrázky

| ( Diese Funktion ist nur dann … | ( Tyto funkce jsou k dispozici pouze pokud jsou přijímaným programem vysílána odpovídající data. |  |
| --- | --- | --- |
| Ein/Stand-by | On/Stand-by (zapnout / pohotovostní režim) |
| EXTERN | EXT. |
| Fernbedienung | Dálkový ovladač |
| im Radiobetrieb ... | V režimu Radio: Výběr přepnutím nosného kmitočtu zvuku. |  |
| im TV Betrieb ... | V režimu TV: Výběr zvuku, podtitulků, spec. funkce. |  |
| Info | Info |
| Laustärke + | Hlasitost + |
| Lautstärke - | Hlasitost - |
| Lautstärke +/- | Hlasitost +/- |
| Menu Ein/Aus | Menu zap / vyp |
| Multifunktionstasten | Vícefunkční tlačítka |
| OK | OK |
| On / Mix / Off | zapnut / mix / vypnut |
| Option ( | Volba ( |  |
| Pfeiltaste ab | Šipka dolů |
| Pfeiltaste auf | Šipka nahoru |  |
| Pfeiltaste links | Šipka doleva |
| Pfeiltaste Rechts | Šipka doprava |
| Program - | Program - |
| Program +/- | Program +/- |
| Programe + | Program + |
| Programmliste Ein/Aus | Seznam programů zap / vyp |
| SFI | SFI |
| Sleep timer | Sleep |
| Stop/Standbild | Pro zastavení obrazu |
| Ton Ein / Aus | Zapnutí / vypnutí zvuku |
| TV/Radio | TV/Radio |
| Videotext ( | Teletext |
| Zehnertastatur | Číslicová tlačítka |
| Zurück | Zpět |

Použití ovladače přijímače pro obsluhu dalších přístrojů Použitím těchto tlačítek můžete ovladačem obsluhovat dva přijímače sat. TV, televizor a VCR - výrobky TechniSat používající stejný způsob kódování. Pro použití těchto tlačítek současně stlačte odpovídající tlačítko (SAT1, SAT2, VCR nebo TV) a tlačítko OK!!! Věnujte prosím pozornost: Pro obsluhu tohoto přijímače ovladačem musí být nastaveny shodný režim ovladače a režim dálkového ovládání přijímače - viz pokyny v odstavci 6.2.3.

| Ein/Stand-by | Zapnout / přepnout do pohotovostního režimu |
| --- | --- |
| LED Anzeige | LED displej |
| Programwahl auf / ab | výběr programů +/- |

| Audioausgang digital (optisch) | digitální optický výstup audio |
| --- | --- |
| LNB - Eingang | vstup - signál z LNB |
| Netzbuchse | konektor pro připojení síťového kabelu |
| SCART-Buchse TV | konektor SCART TV |
| SCART-Buchse VCR | konektor SCART VCR |

Čtečka karet CONAX / CryptoWorks: Do slotu opatrně zasuňte na doraz kartu CONAX / CryptoWorks (zlatým čipem dolů a zkoseným rohem karty směrem k přístroji).

| Audioausgang digital (elektrisch) | digitální koaxiální výstup audio |
| --- | --- |
| Audioausgänge analog | analogové výstupy audio (cinch) |
| RS-232 Schnittstelle | konektor sériového rozhraní RS-232 |

Vážený zákazníku,

srdečně vám blahopřejeme k nákupu digitálního přijímače DIGIT S2.

Návod byl vytvořen s cílem poskytnout uživateli max. možnou pomoc pro optimální využití všech vlastností a funkcí přijímače a snažili jsme se jej sestavit tak, aby byl co možná nejsrozumitelnější a současně co nejstručnější.

Součástí návodu jsou všechny informace, nutné pro správnou obsluhu a využití všech vlastností a funkcí přijímače. Kromě toho návod obsahuje informace nutné pro aktualizaci software přijímače, jejichž využitím budete moci přijímač udržovat na současném stavu znalostí v oboru. Z uvedeného důvodu vám doporučujeme občasnou návštěvu našich webových stránek na adrese www.technisat.de .

.

Přejeme vám hodně radosti z vašeho přijímače TechniSat DIGIT S2.

Váš

Tým TechniSat

# 3. Nejdříve si prosím přečtěte

- Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte přístroj a dodávané příslušenství. Součástí dodávky jsou kromě samotného digitálního přijímače rovněž i síťový kabel (1), dálkový ovladač (1), baterie AAA pro ovladač (2), návod k obsluze (1), záruční list (1) a kabel s konektory SCART (1).

- Do prostoru baterie na spodní straně dálkového ovladače vložte obě baterie z příslušenství přístroje - pozor na jejich správnou polaritu. Potom dokonale uzavřete kryt prostoru pro baterie.

Důležité pokyny pro obsluhu přístroje

Obsluha funkcí přístroje je významně zjednodušena použitím nabídek a informací zobrazovaných na TV obrazovce (OSD) - jejich použitím bylo dosaženo významného snížení počtu tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce přístroje jsou zobrazovány na TV obrazovce a mohou být obsluhovány několika tlačítky. Související funkce jsou shrnuty do nabídek, funkce vybraná z nabídky je na TV obrazovce barevně zvýrazněna. Ve spodním řádku obrazovky jsou zobrazována barevná pole (v barvách shodných s barvami barevných tlačítek na ovladači) - stlačením odpovídajícího barevného tlačítka na ovladači získáte přímý přístup k nastavení funkce aktuálně přiřazené tlačítku (je uvedena v příslušném barevném poli).

Tlačítka a údaje zobrazované v nabídkách jsou v návodu uváděny tučným písmem.

Nápověda

V případě potřeby je stlačením modrého tlačítka možný přístup k nápovědě (pokud pro danou funkci existuje) nebo její zhasnutí.

### Pro ochranu životního prostředí

Použitý balicí materiál je plně recyklovatelný - při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů.

Při pozdější likvidaci přístroje (z jakýchkoliv důvodů) nevhazujte přístroj do domovního odpadu. Přístroj učiňte nepoužitelným (např. jeho mechanickým znehodnocením) a předejte jej k ekologické likvidaci na sběrný dvůr nebezpečného odpadu - podrobné informace získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (obvodního) úřadu.

Jednotlivé materiály použité při konstrukci přístroje (např. plasty) jsou označeny odpovídajícími symboly určenými pro informaci pracovníkům provádějícím recyklaci likvidovaného přístroje.

Věnujte prosím pozornost rovněž i tomu, že vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu. Baterie zlikvidujte jejich předáním k ekologické likvidaci (vhozením do k tomuto určené nádoby v prodejně při nákupu nových baterií popř. předáním na sběrné místo nebezpečného odpadu).

### Pro bezpečné používání přístroje

Při instalaci a v průběhu nastavování funkcí přístroje věnujte prosím pozornost následujícím pokynům a dodržujte je.

Výrobce přístroje v žádném případě neodpovídá za škody, vzniklé nedodržením bezpečnostních předpisů (obecně platných i dále uvedených)

- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou plochu. Na přístroj nepokládejte žádné předměty - byly by tak zakryty větrací otvory skříňky přístroje, kterými je odváděno teplo vnikající během jeho provozu.

- Na přístroj neumísťujte hořící nebo hořlavé předměty (např. svíčky).

- Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, nepoužívejte přístroj mimo místnosti.

- Přístroj je konstruován pro použití v mírném klimatickém pásmu, nepoužívejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami a vlhkostí vzduchu.

- Nevyjímejte přístroj ze skříňky - riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte autorizovaný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

Před event. vyjmutím přístroje ze skříňky (výslovně nedoporučeno) odpojte přístroj od elektrické sítě.

Odpojení přístroje od elektrické sítě a vyhledání odborného servisu jsou nutné v následujících případech:

- poškození síťového kabelu nebo vidlice kabelu

- postříkání nebo polití přístroje jakoukoliv kapalinou, zmoknutí přístroje nebo vniknutí jakékoliv kapaliny do skříňky přístroje

- pokud přístroj obsluhovaný podle pokynů v návodu nepracuje tak, jak je od něj očekáváno nebo došlo-li k výrazném zhoršení jeho vlastností nebo k poruchám jeho funkcí

- došlo-li k poškození jeho skříňky.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. za bouřky odpojte přístroj od elektrické sítě.

# 4.  Připojení přístroje

Připojení přístroje spočívá v postupné realizaci následujících kroků:

- Připojení vnější jednotky (LNB) ke vstupu pro připojení LNB (LNB IN) přístroje.

- Připojení přístroje k televizoru kabelem s konektory SCART.

- Připojení VCR k přístroji kabelem s konektory SCART.

- Připojení analogového výstupu audio přístroje k HiFi systému.

- Připojení přístroje k elektrické síti.

Připojení přístroje je znázorněno na vedlejším obrázku.

Odkazy a, b, c ... atd. se vztahují k obrázku na předcházející straně.

## 4.1 Vnější jednotka (a)

Koaxiálním kabelem s konektory F propojte vnější jednotku s konektorem LNB IN na zadním panelu přijímače. Věnujte pozornost pokynům uvedeným v kapitole 6 (Nastavení).

## 4.2 Připojení televizoru (b)

Kabelem s konektory SCART připojte přístroj k televizoru. Pokud je používaný televizor vybaven odpovídající funkcí bude zapnutím přijímače televizor automaticky přepnut na zpracování signálu z připojeného přijímače.

## 4.3 Připojení VCR (c)

Pro připojení přijímače k televizoru použijte kabel s konektory SCART. Po zahájení přehrávání kazety je VCR generován spínací signál, který je prostřednictvím přijímače přiváděn do televizoru - tímto signálem bude televizor automaticky přepnut na zpracování signálu z VCR. Pokud není tento signál VCR generován přepněte přijímač stlačením tlačítka 0/AV na použití externího vstupu AV. Přepnutí přijímače na normální provoz dalším stlačením tohoto tlačítka.

## 4.4 Připojení HiFi systému

### 4.4.1 Analogové připojení (d)

Pro oddělené zpracování zvuku z přijímače připojte analogový výstup audio (konektory cinch Audio L a Audio R) ke vstupním konektorům CD, AUX nebo LINE IN HiFi systému (věže, zesilovače). Pro připojení nepoužívejte konektory PHONO zesilovače (věže) - jsou určeny pro signál z analogového gramofonu s odlišnou výstupní úrovní a charakteristikou.

### 4.4.2 Digitální připojení (d)

Pokud jsou používaný zesilovač (věž) vybaveny digitálním (optickým nebo koaxiálním) vstupem audio použijte pro jejich připojení digitální optický nebo digitální koaxiální výstup audio přijímače.

Na výstupu přijímače je (v závislosti na přijímaném TV programu) digitální výstup audio používající vzorkovací kmitočty 32; 44,1 nebo 48 kHz.

Kromě toho může být na těchto výstupech k dispozici (pouze během příjmu TV programu vysílajícího informace audio v odpovídajícím formátu) datový proud digitálního signálu audio ve formátu Dolby Digital (AC 3).

## 4.5 Konektor sériového rozhraní RS 232

Konektor je určen pro aktualizaci software přijímače popř. pro naprogramování přijímače prostřednictvím PC nebo překopírováním odpovídajících dat z jiného přijímače (stejného výrobce a modelu).

## 4.6 Připojení přístroje k elektrické síti (e)

Připojení přístroje k elektrické síti je posledním krokem jeho instalace.

- Pro napájení přístroje je specifikováno napětí 230 V ~/ 50 - 60 Hz, pro připojení přijímače k elektrické síti použijte síťový kabel z příslušenství přijímače.

# 5  Výchozí nastavení přijímače

Po připojení přístroje za dodržení pokynů uvedených v kapitole 4 zapněte přístroj podle pokynů uvedených v kapitole 7. Zapněte televizor a pokud se tak nestalo automaticky přepněte jej na zpracování signálu z přijímače - viz návod k obsluze televizoru.

Po prvním zapnutí přístroje bude na TV obrazovce zobrazena obrazovka průvodce instalací přijímače AutoInstall jejímž prostřednictvím je možná realizace důležitých nastavení přijímače.

Pro nastavení použijte tlačítka na ovladači, zrušení instalace (možné kdykoliv) stlačením červeného tlačítka. Stlačením zeleného tlačítka je možné přepnutí do předcházejícího kroku instalace (např. pro opravu event. chybně vloženého údaje).

Pokud nebude výchozí instalace přijímače provedena popř. pokud bude v jejím průběhu zrušena budou používána nastavení přijímače naprogramovaná z jeho výroby.

Dále popisovaná nastavení jsou pouze příkladem - přesný průběh instalace závisí na vámi provedených výběrech a nastaveních. Z uvedeného důvodu dodržujte pokyny uváděné na TV obrazovce.

Jazyk obsluhy (Bediensprache - jazyk pro nabídky a hlášení na TV obrazovce)

- Stlačením tlačítka OK bude zobrazena obrazovka Jazyk obsluhy.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný jazyk.

- Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Jazyk audio (Audio-Sprache)

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte preferovaný jazyk pro audio.

Po ukončení výchozí instalace přijímače budou programy v seznamu programů uspořádány v abecedním pořadí odpovídajícím národní abecedě země používající vybraný jazyk audio.

- Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení země (Ländereinstellung - specifikování země instalace přijímače)

- Z následující obrazovky Nastavení země vyberte tlačítky nahoru / dolů zemi odpovídající časovému pásmu místa instalace přijímače.

V závislosti na provedeném výběru budou automaticky nastavovány hodiny.

- Pro uložení výběru do paměti stlačte tlačítko OK - přejdete tak do další části instalace související s konfigurací antény přijímače.

Konfigurace antény (Antennenkonfiguration)

V tomto kroku instalace můžete nastavení přijímače přizpůsobit konfiguraci používané antény.

- Při požadavku na převzetí standardních nastavení antény (z výroby přijímače) vyberte tlačítky nahoru / dolů pole Standard a potom stlačte tlačítko OK.

nebo (pokud používáte LNB Multyantenne)

- Tlačítky nahoru / dolů označte pole Multyantenne, potvrďte tlačítkem OK.

Pokračujte bodem Aktualizace software (Software-Aktualisierung).

- Pokud používaná konfigurace antény neodpovídá standardním nastavením označte pole Ručně (Manuell) a stlačte tlačítko OK.

DiSEqC

- Pokud používáte komponenty DiSEqC označte pole Aktivovat (Aktivieren) a potom stlačte tlačítko OK. Další informace k DiSEqC naleznete v kapitole 10 Technické pojmy.

Poloha A / Volba A (Position A / Option A)

- Tlačítky nahoru / dolů označte satelit přijímaný prostřednictvím nastavení DiSEqC Poloha A / Volba A (Position A / Option A), potvrďte tlačítkem OK.

Poloha B / Volba A

- Tlačítky nahoru / dolů označte satelit přijímaný prostřednictvím nastavení DiSEqC Poloha B / Volba B (Position B / Option A), potvrďte tlačítkem OK.

Poloha A / Volba B

- Tlačítky nahoru / dolů označte satelit přijímaný prostřednictvím nastavení DiSEqC Poloha A / Volba B (Position A / Option B), potvrďte tlačítkem OK.

Poloha B / Volba B

- Tlačítky nahoru / dolů označte satelit přijímaný prostřednictvím nastavení DiSEqC Poloha B / Volba B (Position B / Option B), potvrďte tlačítkem OK.

V dalším kroku překontrolujte konfiguraci používané antény.

- Při požadavku na použití provedených nastavení vyberte tlačítky nahoru / dolů pole Ano (Ja), potvrďte tlačítkem OK.

Aktualizace software

Po nastavení antény bude přijímačem překontrolováno, zda pro přijímač neexistuje nové software pro jeho stažení ze satelitu. V kladném případě je potom prostřednictvím satelitu možná jeho aktualizace.

- Tlačítky doleva / doprava vyberte pole Aktualizovat (Aktualisieren), potvrďte tlačítkem OK. Ze satelitu bude do přijímače staženo nové software (vyžaduje podle okolností několik minut).

Vyhledávání programů / ISIPRO

Po kontrole, zda pro přijímač neexistuje nové software bude rovněž překontrolováno, zda není k dispozici nový Seznam programů ISIPRO - v případě jeho existence je možná jeho instalace prostřednictvím funkce ISIPRO.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Aktualizace seznamu programů ISIPRO (ISIPRO-Programmlistenaktualisierung).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Ze satelitu bude stažen aktuální seznam programů ISIPRO.

Pokud nebude nový seznam ISIPRO k dispozici popř. pokud nebude požadovat jeho stažení pokračujte vyhledáváním programů.

- Podle vašich požadavků vyberte tlačítky nahoru / dolů volbu Všechny programy (Alle Sender) nebo (při požadavku na příjem pouze volných (nezakódovaných) programů) Všechny volné programy (Alle unverschlüsselten Sender).

- Po potvrzení výběru stlačením tlačítka OK bude zahájeno prohledávání všech v konfiguraci antény specifikovaných satelitů, naladěné programy budou postupně ukládány do seznamu programů. Vyhledávání programů vyžaduje podle okolností 15 i více minut. Věnujte prosím pozornost pokynům na TV obrazovce.

Ukončení průvodce výchozí instalací přijímače

- Po ukončení výchozího nastavení přijímače bude zobrazena obrazovka s blahopřáním k úspěšnému výchozímu nastavení přijímače. Pro ukončení výchozí instalace a přepnutí přijímače do normálního režimu stlačte tlačítko OK.

# 6 Nastavení přijímače

Po ukončení výchozího nastavení přijímače a jeho uvedení do provozu je v případě potřeby možné nastavení některých jeho funkcí podle vašich požadavků.

## 6.1  Jazyk obsluhy

Prostřednictvím této funkce je možná změna jazyka pro nabídky a hlášení na TV obrazovce.

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte na TV obrazovku hlavní nabídku (Hauptmenü).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Jazyk obsluhy (Bediensprache).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena podnabídka Jazyk obsluhy.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný jazyk.

- Pro potvrzení výběru a jeho uložení do paměti stlačte tlačítko OK.

- Pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko TV/Radio.

## 6.2  Základní nastavení

Pro optimální využití přijímače jsou nutná některá jeho další nastavení a to prostřednictvím podnabídky Nastavení (Einstellungen).

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů přejděte do řádku Nastavení (Einstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK - bude zobrazena podnabídka Nastavení.

- Tlačítky nahoru / dolů přejděte do řádku Základní nastavení (Grundeinstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazena obrazovka Základní nastavení.

- Ze zobrazené obrazovky vyberte tlačítky nahoru / dolů požadovanou funkci a nastavte ji podle vašich potřeb. Věnujte prosím pozornost event. zobrazeným pokynům na obrazovce.

Jsou možná dále popsaná nastavení:

### 6.2.1  Časový rozdíl GMT (v hodinách) (Zeitdifferenz GMT)

Přijímač je vybaven hodinami synchronizovanými světovým časem (GMT). Pokud nebude prostřednictvím funkce Země (Land - viz odstavec 6.2.2) vybrána země pro nastavení odchylky místního času od světového času (výběrem nastavení Žádná (Keiner)) použijte pro její nastavení tlačítka doleva / doprava. Tato odchylka činí v ČR +1 hodinu, v době platnosti letního času +2 hodiny.

### 6.2.2  Země (Land)

Funkce je rovněž používána pro automatické přepnutí na letní / zimní čas a naopak.

- Po výběru této funkce specifikujte (tlačítky nahoru / dolů) zemi instalace přístroje - na základě této specifikace budou přístrojem automaticky seřízeny hodiny na místní čas.

### 6.2.3  Kód dálkového ovládání (Fernbediencode)

Přijímač lze kromě ovladače dodávaného v jeho příslušenství (kód dálkového ovládání SAT2) rovněž obsluhovat volitelným dálkovým ovladačem používajícím režim dálkového ovládání SAT1. Bude tak umožněna současná obsluha dvou přijímačů umístěných v jediné místnosti bez jejich vzájemného ovlivňování - jeden přijímač bude obsluhován dálkovým ovladačem používajícím režim dálkového ovládání SAT1, druhý z přijímačů ovladačem používajícím režim SAT2.

- Pro rozhodnutí, zda má být přijímači přiřazen kód dálkového ovládání SAT1 nebo SAT2 současně stlačte tlačítko SAT1 nebo SAT2 a tlačítko OK.

### 6.2.4  Hodiny Standby (Standby-Uhr)

Nastavením v tomto řádku můžete specifikovat, zda má být na displeji přístroje v pohotovostním režimu zobrazen údaj hodin či nikoliv.

- Tlačítky doleva / doprava zapněte (an) nebo vypněte (aus) zobrazení údaje hodin na displeji přístroje v pohotovostním režimu.

Stlačením tlačítka Back (Zpět) je potom možný návrat do podnabídky Nastavení (Einstellungen), pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko Menu. Provedená nastavení budou automaticky uložena do paměti.

## 6.3  Nastavení audio / video

Tato podnabídka je používána pro optimalizaci nastavení výstupů signálů audio a video pro používaný televizor.

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení (Einstellungen).

- Po potvrzení výběru stlačte tlačítko OK - bude zobrazena podnabídka Nastavení.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení audio / video (Audio / Video-Einstellungen).

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazena obrazovka Nastavení audio / video.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek s požadovanou funkcí a podle dále uvedených pokynů změňte / proveďte jejich nastavení. Věnujte prosím pozornost pokynům na obrazovce. K dispozici jsou následující funkce:

### 6.3.1  Formát obrazu (Bildformat)

- Tlačítky doleva / doprava vyberte formát obrazovky používaného televizoru (16:9 nebo 4:3) - výstupní formát obrazu z přijímače tak bude automaticky přizpůsobován používanému televizoru.

### 6.3.2 Jazyk (audio) (Sprache (Audiosignal)

- Tlačítky doleva / doprava vyberte upřednostňovaný jazyk audio - bude automaticky používán (pokud bude u přijímaného TV programu k dispozici).

### 6.3.3 Jazyk (podtitulky) (Sprache (Untertitel)

Přijímačem je podporováno zobrazování podtitulků - pokud bude zapnuta funkce pro zobrazování podtitulků a pokud budou ve vybraném jazyce vysílány podtitulky budou zobrazovány.

Pokud nebyla funkce zobrazování podtitulků aktivována je možné jejich ruční zapnutí. O vysílání podtitulků přijímaným TV programem budete v informačním okně (zobrazovaném po přepnutí na příjem jiného TV programu) informováni zobrazením odpovídající ikony. Věnujte prosím rovněž pozornost pokynům uvedeným v odstavci 7.14.

### 6.3.4  Režimy konektoru SCART TV (TV SCART-Modus)

V tomto řádku můžete tlačítky doleva / doprava zvolit typ signálu video, přiváděného do televizoru prostřednictvím konektoru SCART TV. Možnými výběry jsou FBAS (složený signál video), RGB nebo S-video. Pro standardní televizor vyberte FBAS.

### 5.3.5  Režimy konektoru SCART VCR (VCR SCART-Modus)

V tomto řádku můžete tlačítky doleva / doprava zvolit typ signálu video, přiváděného do VCR prostřednictvím konektoru SCART VCR. Možnými výběry jsou FBAS (složený signál video) nebo S-video. Pro standardní VCR vyberte FBAS.

### 6.3.6  Dolby Digital (AC3)

Některé filmy jsou některými TV programy vysílány se zvukem ve formátu Dolby Digital.

Existence tohoto formátu audio v přijímaném signále je identifikována zobrazením ikony v informačním okně, zobrazovaném po přepnutí na příjem TV programu.

Pokud používáte 5.1-kanálový zesilovač s digitálním vstupem připojeným (digitálním kabelem audio) k digitálnímu výstupnímu konektoru přijímače (optickému nebo koaxiálnímu) můžete (po odpovídajícím nastavení tohoto zesilovače - viz návod k jeho obsluze) v domácím prostředí poslouchat 5.1-kanálový prostorový zvuk.

Předpokladem pro automatické přehrávání audio ve formátu Dolby Digital je nastavení funkce Dolby Digital (AC3) na Zap (an) - pokud nebudete tuto funkci požadovat vyberte Vyp (aus)

Pokud nebude funkce zapnuta je přehrání digitálního vícekanálového zvuku možno zapnout ručně. K tomuto věnujte prosím pozornost pokynům v odstavci 7.6.1.

Stlačením tlačítka Back (Zpět) je potom možný návrat do podnabídky Nastavení (Einstellungen), pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko Menu. Provedená nastavení budou automaticky uložena do paměti.

## 6.4  Nastavení antény

Po nastavení přijímače podle vašich požadavků je v případě potřeby nutné přizpůsobení přijímače používané anténě. Satelity specifikované výchozím nastavením přijímače jsou uvedeny v nabídce Nastavení antény, pokud byla výchozí instalace předčasně ukončena nebo pokud nebyla provedena jsou v paměti přijímače (z výroby) uložena nastavení pro příjem programů ze satelitů ASTRA (19,2° vých. a EUTELSAT 13,0° vých.).

Pokud budete chtít přijímat programy z jiných než z těchto satelitů nebo pokud budete chtít používat několik LNB jsou nutná dále uvedená nastavení přijímače.

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení (Einstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena nabídka Nastavení.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení antény (Antenneneinstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazena nabídka Nastavení antény.

Prostřednictvím této nabídky jsou možná následující nastavení:

### 6.4.1  Multyantenne

Pojmem „Multyantenne“ je označováno spec. LNB sestávající z několika (obvykle 2 nebo 4) LNB určené pro příjem z několika satelitů.

Pokud používáte LNB Multyantenne můžete v tomto bodu nabídky přepnutím na Zap. (an) automaticky přizpůsobit polohy používaného DiSEqC používanému LNB Multyantenne.

### 5.4.2  Zapnutí / vypnutí DiSEqC (DiSEqC ein / ausschalten)

DiSEqC je digitální řídící signál pro řízení komponent DiSEqC prostřednictvím kabelu pro připojení LNB k přijímači. Pokud jsou součástí vnější jednotky komponenty DiSEqC je nutné zapnutí řízení DiSEqC:

- Tlačítkem OK po výběru tohoto řádku zapněte (an) popř. vypněte (aus) řízení komponenty DiSEqC.

Vzhledem k tomu, že při vypnutém řízení DiSEqC bude používáno pouze jedno LNB bude v tomto případě nabídka omezena pouze na konfigurování jednoho LNB.

### 6.4.2  Nastavení spínací matice

Nabídka je konfigurována pro ovládání až 4 připojených LNB ovládaných prostřednictvím DiSEqC. Z výroby je přístroj naprogramován tak, že satelity ASTRA 19,2° vých. a EUTELSAT 13°vých. jsou přijímány v polohách A/A resp. B/A spínačů. Při požadavku na jinou konfiguraci spínání nebo při požadavku na jiné využití spínací matice je možné přizpůsobení spínací matice podle následujících pokynů:

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte (výběrem odpovídajícího řádku) polohu spínače DiSEqC, které chcete přiřadit satelit, např. A/B 3 Žádný satelit (Kein Satellit).

- Stlačte tlačítko OK. Bude zobrazena tabulka pro výběr satelitů.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný satelit, pro přepnutí na předcházející / následující stranu seznamu použijte tlačítka doleva / doprava. Pokud není požadovaný satelit uveden v seznamu vyberte pro jeho vložení řádek User 1 až User 14 (Uživatel 1 - 14).

- Potvrďte tlačítkem OK - označený satelit bude vložen do pozice označené v nabídce Nastavení antény (Antenneneinstellungen).

Uvedeným postupem zpracujte všechny údaje v nabídce tak, aby odpovídaly skutečnosti. U poloh přepínače DiSEqC, které nepožadujete specifikujte Žádný satelit (Kein Satellit).

### 6.4.3 Další nastavení / Vlastnosti LNB

Po nastavení spínací matice antény je nutná kontrola popř. nastavení dalších funkcí.

- Tlačítky doleva / doprava přejděte do sloupce Konfigurace (Konfiguration).

- Tlačítky nahoru / dolů označte v řádku, jehož nastavení chcete překontrolovat nebo změnit pole Další (Weiter).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena podnabídka, jejímž prostřednictvím je možná změna nastavení LNB popř. ve které je možno nastavit zkušební transpondér.

Jsou možná následující nastavení:

Typ LNB (LNB Typ)

- V tomto řádku specifikujte tlačítky doleva / doprava typ používaného LNB - možnými výběry jsou Jediné LNB (Single LNB); Quatro LNB; Multyantenne LNB; DisiCon 1 LNB, DisCon 2 LNB, DisiCon 4 LNB, C-Band LNB; Circular LNB (Kruhové LNB) a User LNB (LNB uživatele).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Testovací transpondér (Test Transponder)

Následující postup použijte pouze pokud budete požadovat kontrolu kvality a síly signálu některého satelitu.

Kmitočet transpondéru (Transponderfrequenz)

Do tohoto řádku vložte číslicovými tlačítky kmitočet programu vysílaného požadovaným transpondérem.

Polarizace (Polarisation)

V tomto řádku specifikujte tlačítky nahoru / dolů požadovanou polarizaci (Horizontální nebo Vertikální).

Symbolová rychlost (Symbolrate)

Tento parametr specifikuje objem dat přenášených za 1 sekundu (např. 27 500). Pro vložení požadované hodnoty použijte číslicová tlačítka.

LNB uživatele (Benutzer LNB)

Pokud bylo vybráno LNB uživatele jsou možná následující nastavení:

LOF low band (kmitočet místního oscilátoru)

Jedná se o kmitočet místního oscilátoru, jehož prostřednictvím je přijímaný signál ze satelitu převáděn na tzv. první mezifrekvenční kmitočet, který je zpracováván přijímačem.

Tzv. univerzální LNB pracují se dvěma kmitočty místního oscilátoru umožňujícími zpracování celého pásma přijímaných kmitočtů (low-band 10,7 - 11,8 GHz a high-band 11.7 - 12,75 GHz).

- Do tohoto řádku vložte číslicovými tlačítky kmitočet místního oscilátoru pro příjem v pásmu low-band.

- Přejděte do řádku LOF high band.

- Číslicovými tlačítky vložte kmitočet místního oscilátoru pro příjem v pásmu high-band.

Přechod LOF low/high (Übergang LOF high/low)

Číslicovými tlačítky vložte kmitočet po jehož dosažení bude přepnuto z pásma low do pásma high.

Signál / kvalita (Signal / Qualität)

V tomto řádku budou (po vložení správných dat transpondéru) zobrazeny informace o síle a kvalitě signálu z transpondéru. Zobrazené hodnoty můžete využít pro jemné doladění paraboly na příjem z požadovaného satelitu (mechanickou změnou její polohy v horizontálním i vertikálním směru).

### 6.4.5 Otočná anténa

Pokud je používána otočná anténa ovládaná pozicionérem DiSEqC 1.2 zapněte funkci Ovládání DiSEqC (viz odstavec 6.4.2).

Věnujte pozornost pokynům uvedeným v kapitole 9.

Stlačením tlačítka Back (Zpět) je potom možný návrat do podnabídky Nastavení (Einstellungen), pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko Menu. Provedená nastavení budou automaticky uložena do paměti.

# 7. Obsluha přijímače

## 7.1  Zapnutí / vypnutí přijímače

- Pro zapnutí přijímače stlačte tlačítko On/Standby na přijímači nebo na ovladači.

- Dalším stlačením tlačítka bude přijímač přepnut do pohotovostního režimu.

- Na displeji přijímače v pohotovostním režimu je zobrazen údaj hodin - pouze pokud byla tato funkce aktivována (viz odstavec 6.2.4).

Pokud nebudou hodiny zobrazeny je nutné načtení časové informace (zapnutím přijímače a jeho přepnutím (na dobu cca 30 sekund) na příjem některého z TV programů, kterým je tato informace vysílána jako např. na příjem německého TV programu ZDF).

## 7.2  Výběr TV programu

### 6.2.1  Tlačítky Program nahoru / dolů

- Pro výběr požadovaného TV programu použijte tlačítka Program nahoru / dolů na přístroji nebo na ovladači.

### 7.2.2  Číslicovými tlačítky

- Pro vložení čísla TV programu ze seznamu programů použijte číslicová tlačítka.

Příklady:

Pro výběr programu č. 1 stlačte tlačítko 1.

Postupným stlačením tlačítek 1 a 4 výběr programu č. 14.

Postupným stlačením tlačítek 2, 3 a 4 výběr programu č. 234.

Při vkládání dvou- nebo trojmístných čísel nesmí být časová prodleva mezi stlačeními jednotlivých tlačítek delší než cca 3 sekundy.

Při požadavku na vložení dvoj- popř. trojmístného čísla lze vyhledání programu ze seznamu urychlit delším přidržením posledního použitého tlačítka.

### 7.2.3  Použitím seznamu programů

- Během příjmu TV stlačte tlačítko OK - na obrazovce bude zobrazen seznam TV programů (během příjmu rozhlasu bude stlačením tlačítka zobrazen seznam rozhlasových programů). V seznamu bude zvýrazněn aktuálně přijímaný program.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný program.

- Pro přepnutí na příjem vybraného programu znovu stlačte tlačítko OK.

- Pro pohyb v seznamu použijte tlačítka nahoru / dolů.

- Pro pohyb mezi stranami seznamu programů použijte tlačítka doleva / doprava.

7.2.3.1  Výběr seznamu programů

Pro usnadnění vyhledávání programů je přijímač vybaven seznamy programů setříděných podle různých kritérií. K dispozici jsou seznam oblíbených programů (Oblíbené programy - Favoritenliste), seznam uspořádaný podle poskytovatelů (Poskytovatelé - Anbieterliste) a seznam všech programů (Všechny programy -Gesamtliste).

Pro použití těchto seznamů postupujte podle následujících pokynů:

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazen aktivní seznam programů.

- Stlačením červeného funkčního tlačítka Kategorie otevřete okno s typy seznamů (seznam oblíbených programů, seznam programů podle jejich poskytovatelů nebo seznam všech programů) - aktuálně používaný seznam bude v okně zvýrazněn.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný seznam (např. Všechny programy = (abecední seznam všech programů)).

- Výběr potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte ze seznamu program, který chcete sledovat.

- Potvrďte tlačítkem OK.

### 7.2.4  Příjem zablokovaných TV programů

Při pokusu o příjem zablokovaného TV programu (prostřednictvím funkce pro zablokování příjmu TV programů vysílajících pořady nežádoucí pro děti) bude na TV obrazovce zobrazena výzva k vložení PIN zařízení (Geräte PIN).

- Pro příjem zablokovaného programu vložte číslicovými tlačítky platné PIN - bude přepnuto na příjem zablokovaného TV programu.

nebo

- Přepněte přístroj na příjem nezablokovaného TV programu.

Pokud bude postupem uvedeným v odstavci 8.3.3 nastaveno Zap (an) budete k vložení PIN vyzýváni při každém požadavku na příjem zablokovaného TV programu. Pro zvýšení komfortu obsluhy přístroje je vložení PIN vyžadováno během používání přístroje (v době mezi jeho zapnutím / přepnutím do pohotovostního režimu) pouze jedenkrát.

Pokud používáte karty CONAX / CryptoWorks věnujte prosím pozornost pokynům uvedeným v odstavci 7.3.2.

### 7.2.5  Informační okno

Po každém přepnutí na příjem jiného programu bude na TV obrazovce zobrazeno informační okno obsahující číslo programu v seznamu programů a jeho název. Doplňkově budou v okně zobrazovány ikony označující některé vlastnosti přijímaného programu jako jsou např. ikona TXT indikující vysílání teletextu, ikona 16:9 indikující vysílání obrazu ve formátu 16:9 nebo ikona ( (indikuje příjem zablokovaného TV programu).

Kromě toho budou (pouze pokud jsou vysílány) zobrazovány informace o žánrech a některé další informace.

## 7.3  Příjem zakódovaných programů

Přijímač je vybaven integrovaným systémem pro dekódování programů zakódovaných v systémech CONAX resp. CryptoWorks a systémem společného rozhraní (CI), které umožňují příjem zakódovaných programů.

Pro příjem těchto programů je (u vypnutého přístroje) nutno do slotu na přístroji vložit odpovídající kartu nebo do (vypnutého) přístroje vložit modul CI a potom platnou kartu:

- Do slotu integrované čtečky vložte kartu CONAX / CryptoWorks.

nebo

- Do slotu pro připojení modulu CI vložte modul CI.

- Do slotu modulu CI vložte platnou kartu ve směru šipky na kartě tak aby zlatý čip karty směroval dolů.

- Po přepnutí na příjem zakódovaného programu budou přijímačem automaticky překontrolovány modul CI a vložená karta a pokud tyto budou vyhovovat kritériím pro dekódování naladěného programu bude přístroj přepnut na jeho příjem.

### 7.3.1  Speciální funkce

U některých TV programů jsou k dispozici různé funkce jako např. v průběhu přenosů zápasů fotbalové ligy je možný výběr sledovaného utkání nebo různého zvuku (doprovodný komentář nebo zvuk ze stadionu) popř. výběr různých úhlů pohledu na hřiště atd. Kromě toho je u některých programů možný výběr požadovaného času zahájení vysílání filmu.

Pokud budou některé z výše uvedených funkcí u přijímaného programu k dispozici budete na toto upozorněni odpovídajícím údajem na obrazovce.

- Pro výběr požadované volby stlačte tlačítko Option (Volba).

Bude zobrazeno přehledové okno s možnostmi výběru.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovanou volbu.

- Potvrďte tlačítkem OK.

7.3.1.2  Výběr času zahájení vysílání filmu

U některých TV programů je k dispozici možnost shlédnutí filmu s různými časy zahájení jeho vysílání.  Pokud bude tato funkce u přijímaného programu k dispozici budete na toto upozorněni odpovídajícím údajem na obrazovce.

- Pro výběr požadované volby stlačte tlačítko Option (Volba).

Bude zobrazeno přehledové okno s možnostmi výběru.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte čas zahájení vysílání filmu.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Budete tak moci sledovat film, jehož vysílání bude zahájeno ve vybraném čase.

### 7.3.2 PIN CONAX / CryptoWorks

Přijímač je vybaven funkcí pro zablokování příjmu TV programů vysílajících pořady nežádoucí pro děti (viz odstavec 8.3), kromě toho může být před zahájením vysílání TV pořadů nežádoucích pro děti a kódovaných systémy CONAX / CryptoWorks zobrazena na TV obrazovce výzva vyžadující pro pokračovaní sledování TV programu vložení platného PIN CONAX / CryptoWorks. Tento kód obdržíte současně s kartou CONAX / CryptoWorks. Pozor na záměnu tohoto kódu s kódem zařízení (Geräte PIN) umožňujícím přístup k nastavení některých funkcí přístroje - viz odstavec 8.3.

- Pro pokračování ve sledování TV po zobrazení hlášení vyzývajícího k vložení kódu CONAX / CryptoWorks vložte číslicovými tlačítky čtyřmístný kód PIN CONAX / CryptoWorks.

- Po vložení správného kódu budete moci pořad sledovat.

Po vložení nesprávného kódu můžete vložení kódu opakovat nebo stlačením tlačítka Back (Zpět) vyjděte z nabídky.

## 7.4  Nastavení hlasitosti

U přijímače je k dispozici možnost regulace hlasitosti - dálkovým ovladačem přijímače je potom možná obsluha všech důležitých funkcí systému a není nutno používat dálkový ovladač televizoru. Po zapnutí přijímače bude automaticky nastavena hlasitost používaná před jeho vypnutím.

- Pro zvýšení hlasitosti použijte tlačítko Hlasitost +, pro snížení hlasitosti tlačítko Hlasitost -.

- Pro okamžité umlčení zvuku / obnovení původní hlasitosti použijte tlačítko pro zapnutí / vypnutí zvuku.

## 7.5  Přepnutí na příjem TV / rozhlasu

Vyhledáváním TV programů jsou v průběhu výchozí instalace přijímače kromě TV programů (ukládaných do seznamu TV programů) do paměti přístroje (seznam rozhlasových programů) ukládány rovněž i vyhledané programy digitálního rozhlasu.

- Pro přepnutí na příjem digitálního rozhlasu stlačte tlačítko TV/Radio - přístroj tak bude přepnut na příjem posledního přijímaného rozhlasového programu.

- Dalším stlačením tlačítka TV/Radio bude přístroj přepnut na příjem posledního přijímaného TV programu.

## 7.5  Změna jazyka pro audio

Pokud je přijímaný TV pořad vysílán se zvukem v několika jazycích nebo s více kanály audio bude toto na TV obrazovce indikováno zobrazením odpovídající informace. V podobném případě je možný výběr jiného jazyka audio nebo jiného kanálu vysílaného zvuku:

- Stlačte tlačítko Option (Volba) - na obrazovce bude zobrazeno okno se seznamem aktuálně vysílaných jazyků audio nebo formátů audio.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný jazyk nebo formát audio, výběr potvrďte tlačítkem OK.

Poté budete moci poslouchat zvukový doprovod obrazového signálu ve vybraném jazyce. Přijímač rovněž umožňuje příjem monofonního zvuku:

- Tlačítky doleva / doprava je možné přepnutí na levý monofonní kanál 1 () popř. na pravý monofonní kanál 2 () nebo na stereofonní příjem ().

### 7.6.1  Zvuk ve formátu Dolby Digital

Pokud bude přijímaný pořad vysílán se zvukem ve formátu Dolby Digital budete na toho upozorněni zobrazením ikony  v informačním okně, zobrazeném po přepnutí na příjem TV programu. Pokud byla funkce Dolby Digital podle pokynů v odstavci 6.3.6 zapnuta bude automaticky zahájeno přehrávání audio v tomto formátu.

Pokud nebyla funkce Dolby Digital (AC3) zapnuta lze příjem zvuku ve formátu Dolby Digital zapnout ručně:

- Stlačte tlačítko Option (Volba) - na TV obrazovce bude zobrazeno výběrové okno se seznamem vysílaných jazyků pro audio obsahující rovněž informaci o vysílání zvuku ve formátu Dolby Digital (AC3).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte Dolby Digital (AC3).

- Výběr potvrďte stlačením tlačítka OK.

Poté budete moci poslouchat vysílaný zvuk ve formátu Dolby Digital. Při požadavku na automatické přepnutí přístroje na zpracování audio v tomto formátu postupujte podle pokynů uvedených v odstavci 6.3.6.

## 7.7  Přepnutí na příjem předchozího přijímaného programu

- Stlačte tlačítko Back (Zpět) na ovladači - přístroj tak bude přepnut na příjem programu přijímaného před přepnutím na příjem aktuálně přijímaného programu.

- Opakovaným stlačováním tlačítka je možné postupné přepínání mezi oběma programy.

## 7.8  Zobrazení údaje hodin a informací o přijímaném programu

Použitím této funkce můžete na TV obrazovce zobrazit časovou informaci (údaj hodin) a některé informace o přijímaném programu.

- Pro zobrazení uvedených informací stlačte tlačítko Info.

Ve spodní části TV obrazovky bude zobrazeno okno obsahující údaj hodin, název přijímaného programu, název přijímaného pořadu s časy jeho zahájení / ukončení jakož i další informace (závisejí na poskytovateli TV programu).

## 7.9  Další informace o programu

Pokud jsou přijímaným programem vysílány další informace je na obrazovce možno zobrazit doplňující informace o přijímaném programu.

- Dalším stlačením tlačítka Info bude otevřeno druhé informační okno. Součástí okna jsou rozšiřující informace o přijímaném programu.

- Pro zobrazení dlouhých textů použijte tlačítka doleva / doprava.

- Dalším stlačením tlačítka Info je možné (pouze pokud jsou vysílány) zobrazit informace o TV pořadu vysílaném po ukončení vysílání aktuálně vysílaného pořadu.

- Pokud nejsou doplňující informace vysílány zobrazené informace dalším stlačením tlačítka zhasnou.

## 7.10  Informace o transpondéru

- Stlačením tlačítka zeleného tlačítka Transponder budou na obrazovce zobrazeny informace o transpondéru.

- Pro zobrazení dalších informací (jako jsou informace audio / video, o přijímaném programu, popř. rovněž i informace o event. používaném systému kódování (CA)) použijte barevná tlačítka.

- Pro zhasnutí zobrazených informací stlačte tlačítko Menu.

## 7.11  Zastavení obrazu na obrazovce

- Pro zastavení obrazu na obrazovce stlačte tlačítko Stop / Standbild.

- Přepnutí na pohyblivý obraz dalším stlačením tlačítka.

## 7.12  Automatické vypnutí přístroje (Sleep-Timer)

- Opakovaným stlačováním tlačítka Sleep na ovladači naprogramujte na obrazovce čas, po jehož uplynutí požadujete automatické vypnutí přístroje. Rozsah nastavení od 15 minut do 2 hodin (v krocích po 15 minutách).

Po uplynutí naprogramovaného času bude přístroj přepnut do pohotovostního režimu.

## 7.13  Příjem teletextu

### 7.13.1  Příjem teletextu prostřednictvím dekodéru teletextu televizoru

Pro obsluhu funkcí televizoru souvisejících s příjmem teletextu použijte tlačítka na ovladači televizoru - viz návod k jeho obsluze. Při výskytu problémů (jako např. překrývání informací teletextu TV obrazem) přepněte výstup signálu video z přijímače do televizoru (zásuvka SCART TV) na výstup složeného signálu video (FBAS) - viz odstavec 6.3.4.

### 7.13.2  Příjem teletextu prostřednictvím dekodéru teletextu přijímače

Alternativně můžete pro příjem teletextu použít dekodér teletextu (součást obvodů přijímače) - jedná se o dekodér TOP-textu. Informace teletextu jsou u TOP-textu uspořádány podle jejich tématiky do skupin a bloků - je tak dosahováno zvýšení jejich přehlednosti.

- Přepněte na příjem TV programu jehož teletext chcete sledovat.

- Stlačte tlačítko Teletext - na TV obrazovce bude zobrazena strana teletextu.

- Číslicovými tlačítky vložte ve formátu trojčíslí číslo požadované strany teletextu - bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky.

Po vložení posledního čísla bude zahájeno vyhledávání požadované strany - její zobrazení vyžaduje podle okolností několik sekund.

Pro zobrazení strany teletextu se seznamem vysílaných informací vyhledejte stranu č. 100 (platí pro všechny TV programy).

- Pro přepnutí na předcházející / následující stranu teletextu stlačte červené popř. zelené tlačítko.

- Stlačením žlutého tlačítka bude zobrazena první obrazovka skupiny informací teletextu zobrazené ve žlutém poli ve spodní části obrazovky.

- Pro vyvolání první obrazovky skupiny informací teletextu zobrazené ve spodní části obrazovky v modrém poli stlačte modré tlačítko.

Zobrazení strany teletextu na pozadí vysílaného obrazu

- Dalším stlačením tlačítka Teletext bude strana teletextu zobrazena na pozadí obrazu přijímaného TV programu.

- Pro přepnutí přijímače do normálního režimu znovu stlačte tlačítko Teletext.

Zastavení postupné změny podstran teletextu

- Po stlačení tlačítka Stop / Standbild bude v levém horním rohu obrazovky zobrazen údaj Stop a současně bude zastavena automatická postupná změna obrazovek podstran rozsáhlých informací teletextu (rotace podstran). Obnovení rotace podstran teletextu dalším stlačením tlačítka Stop / Standbild.

- Pro přepnutí do normálního režimu stlačte tlačítko Back (Zpět).

## 7.14  Podtitulky

Pokud jsou vysílány podtitulky bude toto indikováno zobrazením hlášení Vyberte podtitulky (Untertitelauswahl). Pokud byla (postupem uvedeným v odstavci 6.3.3) aktivována funkce pro zobrazování podtitulků a pokud jsou podtitulky ve vybraném jazyce vysílány budou zobrazovány.

Pokud jsou podtitulky vysílány pouze v jiném než vybraném jazyce popř. pokud jsou podtitulky vysílány prostřednictvím teletextu je možné zobrazování podtitulků zapnout ručně:

- Opakovaným stlačováním tlačítka Option (Volba) zobrazte na TV obrazovce výběrové okno se seznamem vysílaných jazyků pro podtitulky popř. s číslem strany teletextu vysílající podtitulky k přijímanému TV pořadu.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný jazyk / stranu teletextu.

- Pro zobrazení podtitulků stlačte tlačítko OK.

Věnujte prosím pozornost tomu, že funkce je k dispozici pouze pokud jsou skutečně vysílány podtitulky a že provedené nastavení je aktivní pouze pro přijímaný TV pořad.

## 7.15  Elektronický průvodce TV pořady (SFI)

Přijímač je vybaven elektronickým ekvivalentem TV programových týdeníků (EPG - Electronic Program Guide - označení SFI je německou zkratkou označení této funkce), jehož prostřednictvím můžete na TV obrazovce zobrazit (v závislosti na rozsahu informací vysílaných jednotlivými TV programy) přehled informací o pořadech vysílaných v průběhu dnešního nebo i následujících dní.

Informace SFI umožňují:

- shlédnutí informací o vysílaných pořadech na TV obrazovce

- rezervaci jednotlivých pořadů - v okamžiku zahájení vysílání rezervovaného pořadu bude přístroj přepnut na jeho příjem

- naprogramování timerů

- vyhledávání a příjem TV pořadů podle jejich typů (žánrů).

### 7.15.1  Načtení dat SFI

Informace SFI uložené v paměti přístroje jsou aktualizovány v čase naprogramovaném podle pokynů uvedených v odstavci 8.2. Předpokladem pro aktualizaci dat SFI je, že v okamžiku plánované aktualizace dat SFI musí být přístroj v pohotovostním režimu.

Načítání dat informací SFI je na displeji přístroje indikováno zobrazením % údaje označujícího objem načtených dat SFI (např. údaj 038P = 38% objemu dat SFI). Pokud bude přijímač v naprogramovaném čase aktualizace dat SFI používán nebude aktualizace provedena.

Pro ruční zahájení zavedení dat SFI stlačte bezprostředně po přepnutí přístroje do pohotovostního režimu (v době kdy je na displeji zobrazen údaj oooo) tlačítko SFI. V průběhu zavádění informací SFI bude na displeji zobrazen procentuální údaj indikující objem zavedených dat SFI - viz výše.

Trvání načítání dat informací SFI závisí na objemu načítaných informací. Maximem je načtení dat SFI pro následujících 7 dní (v závislosti na objemu načítaných dat je však možné načtení informací pro menší než uvedený počet dní).

Pro specifikování TV programů, jejichž data (informace o vysílaných pořadech) mají být načtena postupujte podle pokynů v odstavci 8.2.1.

### 7.15.2  Přerušení načítání dat SFI

Pro přerušení načítání dat zapněte přijímač - k dispozici vám tak zůstanou data poslední aktualizace SFI.

### 7.15.3  Vyvolání informací SFI na TV obrazovku

- Zapněte přijímač a televizor, přepněte televizor na zpracování signálu z přijímače.

- Stlačte tlačítko SFI na ovladači.¨

Na obrazovce budou zobrazena data SFI - informace o TV pořadech specifikovaných TV programů.

Použitím funkce SFI můžete získat informace o podrobnostech jednotlivých TV pořadů - k dispozici jsou funkce pro přepnutí na příjem požadovaného pořadu, naprogramování jeho příjmu prostřednictvím timeru atd. - viz další text návodu.

### 7.15.4  Nyní (Jetzt - tabulka s aktuálně vysílanými TV pořady)

Na TV obrazovce bude nejdříve zobrazena tabulka s aktuálně vysílanými TV pořady (Jetzt - Nyní). Ve žlutém sloupci vpravo vedle názvů TV programů je zobrazena proběhlá doba aktuálně vysílaných TV pořadů

- Pro výběr požadovaného TV programu použijte tlačítka nahoru / dolů, pro pohyb v tabulce (zobrazení následujících / předcházejících stran informací) použijte tlačítka doleva / doprava.

- Budou vám tak k dispozici funkce SFI uvedené v odstavci 7.15.7.

- Stlačením žlutého tlačítka bude přepnuto na zobrazení tabulky se seznamem TV pořadů, vysílaných po ukončení aktuálně vysílaných pořadů (Danach - Poté) - viz odstavec 7.15.5.

nebo

- Pro přepnutí přijímače do normálního režimu stlačte tlačítko TV/Radio.

### 7.15.5  Poté (Danach - tabulka s následujícími TV pořady)

- Pro přepnutí do tabulky Poté (Danach) s pořady vysílanými po ukončení vysílání aktuálně vysílaných pořadů) ze zobrazené tabulky Nyní (Jetzt) stlačte žluté tlačítko.

- Po zobrazení tabulky vám budou k dispozici funkce uvedené v odstavci 7.15.7.

- Stlačením žlutého tlačítka přepnutí do tabulky Více (Mehr) - viz odstavec 7.15.6.

nebo

- Stlačením zeleného tlačítka nebo tlačítka Back (Zpět) přejdete zpět do tabulky Nyní.

nebo

- Pro přepnutí přijímače do normálního režimu stlačte tlačítko TV/Radio.

7.15.6 Více (Mehr - tabulka s dalšími informacemi)

- Pro zobrazení tabulky Více ze zobrazené tabulky Poté stlačte žluté tlačítko.

V horním řádku tabulky bude zobrazeno doplňkové okno s údajem času otevření tabulky.

- Dalším stlačením žlutého tlačítka přejdete k časovým údajům zobrazeným ve žlutém poli tabulky.

- Přidržením stlačeného žlutého tlačítka bude zahájeno trvalé vyhledávání. Pro zlepšení přehlednosti budou zobrazovány časové informace.

Pro pohyb v tabulce vzad použijte stejným způsobem zelené tlačítko.

Ve spodním okraji obrazovky jsou zobrazovány dny v týdnu. Pokud jsou k jednotlivým dnům v týdnu k dispozici informace o TV pořadech budou tato pole označena.

- Pro zobrazení informací o TV pořadech vysílaných v požadovaný den stlačte číslicové tlačítko odpovídající požadovanému dni v týdnu.

- Pro přepnutí do tabulky Poté stlačte tlačítko Back (Zpět).

nebo

- Pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko TV/Radio.

### 7.15.7  Funkce SFI

Pro použití funkce SFI vyvolejte podle pokynů uvedených v odstavci 7.15.3 obrazovku SFI.

7.15.7.1  Zobrazení informací SFI

Je možné získání informací o označeném TV programu popř. o označeném TV pořadu.

Existence informací o vysílaných pořadech je v tabulce označena ikonou umístěnou vedle údaje označujícího TV program.

- Pro vyvolání požadovaných informací vyberte tlačítky nahoru / dolů nebo barevnými tlačítky požadovaný TV program.

- Pro zobrazení informací stlačte tlačítko SFI. Pro zobrazení dlouhých textů použijte tlačítka doleva / doprava.

- Pro přepnutí do předcházející tabulky stlačte tlačítko Back (Zpět).

      - Programování timeru SFI

Průvodce TV pořady SFI umožňuje snadné naprogramování událostí timeru.

- Tlačítky nahoru / dolů nebo barevnými tlačítky vyberte požadovaný TV pořad.

- Pro otevření výběrového okna stlačte červené funkční tlačítko Timer.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný typ timeru - viz odstavec 7.16.

- Stlačte tlačítko OK - pro kontrolu bude zobrazena nabídka Správa timeru (Timer -Verwaltung), ve které můžete v případě potřeby provést požadované změny programu - viz odstavec 7.16.1.

- Pro přepnutí do předcházející tabulky stlačte tlačítko Back (Zpět). V okamžiku zahájení vysílání označeného pořadu bude přístroj přepnut na jeho příjem.

Pokud bude přístroj zapnut timerem připojeného VCR bude toto na displeji indikováno zobrazením údaje rEc. Současně bude vypnuta většina funkcí dálkového ovládání (pro zabránění náhodnému zrušení nebo ukončení záznamu).

U přístroje v pohotovostním režimu bude aktivní timer indikován blikáním dvojtečky v údaji hodin popř. LED.

Výmaz události SFI

- Při požadavku na stornování události timeru SFI označte opakováním výše uvedeného postupu pořad, který chcete vymazat.

- Stlačením červeného funkčního tlačítka Timer otevřete výběrové okno.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Vymazat timer (Timer löschen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Pro zrušení zahájeného záznamu přepněte přístroj tlačítkem On/Stand-by do pohotovostního režimu.

- V případě potřeby je přístroj možno opět zapnout a použít jej podle vašich potřeb.

7.14.7.3  Přehled programů SFI

Pro zobrazení tabulky s přehledem pořadů vysílaných v průběhu požadovaného dne v týdnu vybraným TV programem postupujte následovně:

- Stlačte tlačítko SFI.

Na TV obrazovce bude zobrazena obrazovka Nyní (Jetzt).

- Stlačením modrého funkčního tlačítka Nabídka SFI (SFI Menü) otevřete výběrové okno.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Program.

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazen denní přehled TV pořadů vysílaných vybraným TV programem.

- Pro pohyb v tabulce (označení požadovaného pořadu nebo času) použijte tlačítka nahoru / dolů nebo doleva / doprava.

Ve spodní části obrazovky budou zobrazeny údaje označující jednotlivé dni v týdnu.

Pokud jsou pro jednotlivé dny v týdnu k dispozici informace o TV pořadech budou odpovídající pole označena.

- Pro zobrazení informací o TV pořadech vysílaných v určitý (označený) den stlačte odpovídající číslicové tlačítko.

Zobrazení přehledu SFI o TV pořadech vysílaných jiným TV programem

- Stlačte zelené funkční tlačítko Program.

Bude zobrazen seznam TV programů, pro které jsou k dispozici informace o TV pořadech.

- Tlačítky nahoru / dolů nebo doleva / doprava vyberte požadovaný TV program.

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazen seznam TV pořadů vysílaných vybraným TV programem.

7.15.7.4  Přehled pořadů podle jejich žánrů

Pokud se zajímáte o TV pořady určitého žánru (např. filmy, sport, zprávy atd.) je možné vytvoření seznamů pořadů podle jejich žánrů.

- Stlačte tlačítko SFI - bude zobrazena tabulka Nyní (Jetzt).

- Stlačením modrého funkčního tlačítka Nabídka SFI (SFI Menü) otevřete výběrové okno.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Žánry (Genres).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Zeleným funkčním tlačítkem Žánry (Genres) otevřete okno se seznamem žánrů, které jsou k dispozici.

- Tlačítky nahoru / dolů nebo doleva / doprava vyberte požadovaný žánr, výběr potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazen denní seznam pořadů vybraného žánru.

- Pro výběr požadovaného pořadu použijte tlačítka nahoru / dolů.

- Pro zobrazení následující / předcházející obrazovky seznamu použijte tlačítka doleva / doprava.

Ve spodní části obrazovky budou zobrazeny údaje označující jednotlivé dni v týdnu. Pokud jsou pro jednotlivé dny v týdnu k dispozici informace o TV pořadech budou odpovídající pole označena.

- Pro zobrazení informací o TV pořadech vysílaných v určitý (označený) den stlačte odpovídající číslicové tlačítko.

### 7.15.8  Ukončení používání SFI

  - Stlačte tlačítko Menu nebo tlačítko TV/Radio.

## 7.16  Záznamy TV pořadů za vaší nepřítomnosti

Přijímač je vybaven dvěma timery - timerem pro přepnutí na příjem naprogramovaného TV pořadu vysílaného specifikovaným TV programem a timerem pro řízení záznamů připojeným VCR. Postupy programování timerů se liší pouze zadáním odpovídajícího typu timeru.

K dispozici jsou dvě varianty programování timerů a sice využitím informací SFI - viz odstavec 7.15.7.2 nebo vložením jednotlivých parametrů programu timeru, o kterém bude pojednáno v této kapitole.

1. Timer VCR

Timer je používán pro automatické zapnutí / vypnutí (přepnutí přístroje do pohotovostního režimu) pro záznam TV pořadu připojeným přístrojem pro záznam (především VCR). Věnujte pozornost tomu, že kromě naprogramování přijímače je rovněž nutné odpovídající naprogramování přístroje použitého pro záznam - viz návod k jeho obsluze.

Po zapnutí přístroje tímto timerem bude na displeji přístroje zobrazen údaj rEc, současně budou (z důvodu zabránění event. zrušení nebo nežádoucího ukončení záznamu) zablokována tlačítka na ovladači. Aktivní timer VCR bude na displeji přijímače v pohotovostním režimu indikován blikáním dvojtečky mezi údajem hodiny a minut popř. blikáním LED.

2. Timer pro přepnutí na příjem požadovaného TV programu

Pokud je přijímač zapnut bude po dosažení naprogramovaného času automaticky přepnut na příjem požadovaného TV programu. Na rozdíl od timeru VCR zůstávají po aktivování timeru tlačítka na ovladači plně funkční, přístroj je možno obsluhovat bez jakýchkoliv omezení a po ukončení pořadu nebude přístroj přepnut do pohotovostního režimu.

### 7.16.1  Naprogramování timeru uživatelem

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Správa timeru (Timer verwalten).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Správa timeru.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný typ timeru.

- Stlačením tlačítka OK bude zobrazena obrazovka pro naprogramování timeru.

Pro naprogramování timeru postupujte podle následujících pokynů:

Zdroj (Quelle)

- Tlačítky nahoru / dolů a / nebo doleva / doprava označte pole Zdroj (Quelle).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Z otevřeného výběrového okna vyberte tlačítky nahoru / dolů zdroj signálu pro záznam (TV nebo Radio).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazen seznam TV nebo rozhlasových programů.

- Ze seznamu vyberte požadovaný program.

- Pro pohyb v seznamu nahoru / dolů použijte tlačítka nahoru / dolů.

- Pro pohyb mezi stranami seznamu použijte v případě potřeby tlačítka doleva / doprava.

- Pro převzetí výběru do programu stlačte tlačítko OK.

Datum

- Tlačítky se šipkami vyberte pole Datum.

- Číslicovými tlačítky vložte (ve formátu čtyřčíslí) datum zahájení vysílání požadovaného pořadu.

Start

- Tlačítky se šipkami vyberte pole Start.

- Číslicovými tlačítky vložte čas zahájení vysílání pořadu.

Stop

- Opakováním postupu vložení času zahájení záznamu vložte do pole Stop čas ukončení záznamu (pouze pro přepnutí přístroje na záznam požadovaného pořadu).

Opakování (Wiederholung)

- Tlačítky se šipkami označte pole Opakování (Wiederholung).

- Stlačte tlačítko OK.

Bude zobrazeno výběrové okno ve kterém můžete specifikovat četnost záznamu:

1x      pro jednorázové záznamy

D       pro záznamy pořadů vysílaných denně ve stejnou dobu

1 T    pro záznamy pořadů vysílaných jednou týdně ve stejný den a ve stejnou dobu

1-5     pro záznamy pořadů vysílaných denně od Po do Pá

6-7     pro záznamy pořadů vysílaných pouze v So a v Ne

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovanou četnost příjmu / záznamu.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Převzetí dat do paměti

- Po ukončení programování stlačte pro uložení programu do paměti žluté funkční tlačítko Převzít (Übernehmen).

Pokud byl naprogramován pořad vysílaný TV programem jehož příjem je provedením pokynů uvedených v odstavci 8.3 zablokován je před uložením programu timeru do paměti nutno vložit platné PIN přístroje.

- Stlačením tlačítka TV/Radio přepněte přístroj do výchozího režimu.

### 7.16.2 Přehled programů timeru

Prostřednictvím této obrazovky je uživateli k dispozici přehled všech dosud naprogramovaných programů timerů.

- Pro zobrazení obrazovky Přehled programů timeru (Timerübersicht) vyvolejte výše uvedeným postupem obrazovku Správa timeru (Timer verwalten).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Přehled programů timeru.

- Potvrďte stlačením tlačítka OK.

Časové přesahy jednotlivých programů timeru budou v tabulce znázorněny červeně.

### 7.16.3  Změna programu timeru

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte ze seznamu programů timeru program, který chcete změnit.

- Stlačením žlutého funkčního tlačítka Změnit (Ändern) získáte přístup k nastavením vybraného programu a potom podle pokynů uvedených v odstavci 7.16.1 proveďte požadované změny programu timeru.

- Po provedení změn stlačte pro uložení změn do paměti žluté funkční tlačítko Převzít (Übernehmen).

### 7.16.4 Výmaz programu timeru

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte ze seznamu program timeru, který chcete vymazat.

- Stlačte zelené funkční tlačítko Vymazat (Löschen).

Bude zobrazen dotaz Skutečně vymazat tento program? (Dieser Programm wirklich löschen?).

- Při požadavku na výmaz programu timeru vyberte tlačítky doleva / doprava údaj Ano (Ja).

- Pro výmaz vybraného programu stlačte tlačítko OK.

### 7.16.5 Naprogramování nové události timeru

- Pro naprogramování timeru vyberte z obrazovky Přehled programů timeru (Timerübersicht) tlačítky nahoru / dolů volný řádek.

- Stlačením žlutého tlačítka Nový (Neu) bude zobrazeno okno pro naprogramování nového programu timeru.

Potom podle pokynů v odstavci 7.16.1 naprogramujte program timeru:

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte pole Typ.

- Potvrďte tlačítkem OK - bude otevřeno okno s typy programů, které jsou k dispozici.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný typ timeru.

- Pro převzetí vybraného typu programu stlačte tlačítko OK.

- Po ukončení programování stlačte pro uložení programu do paměti žluté funkční tlačítko Převzít (Übernehmen).

Upozornění!

Věnujte pozornost nastavení hodin - pokud bude aktivována odpovídající funkce - viz odstavec 6.2.4 bude na displeji přístroje v pohotovostním režimu zobrazen aktuální čas. Pokud se tak nestane je nutné načtení časové informace (zapnutím přijímače a jeho přepnutím (na dobu cca 30 sekund) na příjem některého z TV programů, kterým je tato informace vysílána - např. německého TV programu ZDF). Po nastavení hodin bude (pokud je tato funkce naprogramována) na displeji přístroje v pohotovostním režimu zobrazen aktuální čas.

- Po ukončení programování timeru stlačte pro přepnutí do hlavní nabídky tlačítko Back (Zpět).

nebo

- Pro přepnutí přístroje do normálního režimu stlačte tlačítko Menu.

# 8.  Změny výchozího nastavení přijímače

## 8.1  Konfigurace seznamu oblíbených programů

Součástí této kapitoly jsou informace o možnostech editování seznamu oblíbených programů podle požadavků uživatele - tyto funkce jsou rovněž vhodné pro uspořádání nově vyhledaných programů v předvolbě v požadovaném pořadí.

Přijímač je vybaven dvěma typy seznamů programů - seznamem oblíbených programů (Oblíbené - Favoritenliste) a seznamem všech programů (Všechny - Gesamtliste). Seznam oblíbených programů obsahuje programy, které byly do seznamu vloženy podle pokynů, uvedených v následujícím textu návodu, v seznamu všech programů jsou obsaženy všechny vyhledané programy.

Kromě toho jsou součástí této kapitoly pokyny pro výmaz programů ze seznamů, pro zablokování příjmu programů nevhodných pro děti (sex, násilí atd.) a pro specifikování programů pro FSI.

Stlačením tlačítka OK pro vyvolání seznamu programů bude na obrazovku vyvolán seznam oblíbených programů Oblíbené (Favoritenliste).

### 8.1.1  Vyvolání správy seznamů programů

Při požadavku na editování seznamu oblíbených programů postupujte následovně:

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Správa TV programů (TV-Listen verwalten) nebo Správa rozhlasových programů (Radiolisten verwalten).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka správy TV nebo rozhlasových programů.

V pravé polovině obrazovky bude zobrazen seznam oblíbených programů - aktivování seznamu je indikováno označením aktuálně přijímaného programu. V levé části obrazovky bude v abecedním pořadí uveden seznam všech programů.

- Pro přepnutí do seznamu všech programů stlačte červené tlačítko.

- Opakovaným stlačováním tohoto tlačítka bude zobrazeno výběrové okno, jehož prostřednictvím můžete uspořádat programy podle požadovaných kritérií (jako např. všechny programy, všechny volné programy, všechny nové programy, všechny vyhledané programy, všechny programy používající pro audio angličtinu nebo roztříděné podle provozovatelů programů atd.).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný seznam (např. seznam všech programů).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazeno další výběrové okno.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadované kritérium pro uspořádání programů ve vybraném seznamu. Můžete např. vybrat Všechny programy (Alle Sender - pro zobrazení všech programů v seznamu) nebo Všechny nové programy (Alle neuen - pro zobrazení všech nově vyhledaných program) nebo Všechny anglické (Alle englischen - pro zobrazení všech programů používajících pro audio angličtinu).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazen seznam programů uspořádaný podle zadaného kritéria. Programy, které jsou rovněž součástí seznamu oblíbených programů budou v seznamu označeny zaškrtnutím (().

- Pro přepínání mezi seznamem všech a seznamem oblíbených programů použijte červené funkční tlačítko Seznam všech programů (Gesamtliste) nebo zelené funkční tlačítko TV-Liste (Seznam TV programů). Aktivní seznam bude na obrazovce označen.

### 8.1.2  Vložení programu do seznamu oblíbených programů

Pro vložení programu ze seznamu všech programů do seznamu oblíbených programů vyvolejte podle pokynů v odstavci 8.1.1 obrazovku pro správu TV nebo rozhlasových programů, přepněte do seznamu všech programů a pokračujte podle následujících pokynů:

- Stlačte modré funkční tlačítko Funkce (Funktionen).

Bude zobrazeno výběrové okno se seznamem všech použitelných funkcí pro editování seznamů.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte Přidat (Hinzufügen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů.

- Pro vložení vybraného programu do seznamu oblíbených programů stlačte žluté funkční tlačítko Vložit (Hinzufügen).

Pro současné vložení několika programů do seznamu:

Pro současné vložení několika programů do seznamu:

- Pro přepnutí do režimu výběru stlačte tlačítko OK.

Vybraný program bude na levé straně seznamu označen kroužkem.

- Pro označení následujících popř. předcházejících programů v seznamu použijte tlačítka nahoru / dolů.

- Po označení programů vložte vybrané programy stlačením žlutého funkčního tlačítka Vložit (Hinzufügen) do seznamu oblíbených programů.

### 8.1.3  Výmaz programů ze seznamů

8.1. 3.1  Výmaz programu ze seznamu oblíbených programů

Pro výmaz programů ze seznamu zobrazte na obrazovce podle pokynů v odstavci 8.1.1 obrazovku správy programů - bude zobrazen seznam oblíbených programů.

- Stlačte modré funkční tlačítko Funkce (Funktionen)

Bude zobrazeno výběrové okno se seznamem všech použitelných funkcí pro editování seznamů.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Odstranit (Entfernen)

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte program, který chcete vymazat ze seznamu.

- Stlačte žluté funkční tlačítko Odstranit (Entfernen).

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Vymazat program(y) ze seznamu? (Programme aus der Liste entfernen?).

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Ano (Ja) nebo Ne (Nein).

- Potvrďte tlačítkem OK. Program bude vymazán ze seznamu.

- Pro současný výmaz několika programů ze seznamu označte v seznamu programy, které chcete vymazat - viz předcházející text návodu.

- Po označení programů, které chcete vymazat stlačte žluté funkční tlačítko Odstranit (Entfernen).

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skutečně vymazat program(y) ze seznamu? (Programme aus der Liste entfernen?).

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Ano (Ja) nebo Ne (Nein).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Programy vymazané ze seznamu oblíbených programů zůstanou v seznamu všech programů a lze kdykoliv vložit do seznamu oblíbených programů.

8.1.3.2  Výmaz programu ze seznamu všech programů

Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci 8.1.3.1 - po vyvolání správy seznamů programů nejdříve vyberte červeným funkčním tlačítkem Programy seznam všech programů a potom vyberte funkci Vymazat (Löschen).

### 8.1.4  Změna pořadí programů v seznamu

Pro změnu pořadí programů v seznamu zobrazte na obrazovce podle pokynů v odstavci 8.1.1 obrazovku správy programů - bude zobrazen seznam oblíbených programů.

- Stlačte modré funkční tlačítko Funkce (Funktionen). Bude zobrazeno výběrové okno se seznamem všech použitelných funkcí editování seznamů.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Třídit (Sortieren).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte program, který chcete přemístit na jiné místo v seznamu.

- Stlačte žluté funkční tlačítko Třídit (Sortieren). Vedle vybraného programu bude v seznamu zobrazena dvojitá šipka.

- Tlačítky nahoru / dolů nebo číslicovými tlačítky vyberte v seznamu místo, do kterého chcete přemístit označený program.

- Stlačením žlutého tlačítka bude vybraný program uložen na nové místo.

- Pro současné přemístění několika programů v seznamu označte v seznamu programy, které chcete přemístit - viz odstavec 8.1.2.

- Stlačte žluté funkční tlačítko Třídit (Sortieren) - vedle vybraného bloku programů bude zobrazena dvojitá šipka.

- Tlačítky nahoru / dolů nebo číslicovými tlačítky přemístěte vybraný blok programů na požadované místo v seznamu.

- Stlačením žlutého tlačítka Třídit (Sortieren) bude vybraný blok programů uložen na nové místo.

- Po provedených změnách stlačte pro vyjití z nabídky tlačítko Menu.

## 8.2  Programování SFI

Přijímač umožňuje prostřednictvím systému satelitů ASTRA (19° východně) příjem datového kanálu s doplňkovými informacemi SFI, jehož prostřednictvím je možno získat informace o TV pořadech na dobu až jednoho týdne.

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení (Einstellungen).

- Potvrďte stlačením tlačítka OK.

Bude zobrazena obrazovka Nastavení (Einstellungen).

Tlačítky (/( vyberte řádek Programový časopis (Programmzeitschrift).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Programový časopis (Programmzeitschrift).

- Pro pohyb v nabídkách na obrazovce a provádění změn použijte tlačítka nahoru / dolů, věnujte rovněž pozornost údajům na obrazovce.

### Výběr programů pro SFI

Pro získání větší přehlednosti můžete elektronický programový časopis naprogramovat tak, aby obsahoval pouze informace o vašich oblíbených programech.

Věnujte prosím pozornost následujícímu

Čím více TV programů do elektronického programového časopisu zahrnete tím delší dobu bude trvat zavádění jejich dat do přijímače a je možné, že zvětšením počtu TV programů nebude možno dosáhnout max. možné kapacity SFI (7 dní).

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazen seznam oblíbených TV nebo rozhlasových programů se zvýrazněným aktuálně přijímaným programem.

- Pro přepnutí mezi seznamem oblíbených rozhlasových nebo TV programů stlačte zelené tlačítko.

- Stlačením červeného tlačítka bude zobrazeno výběrové okno, ze kterého je možný výběr požadovaného typu seznamu programů (např. seznamu oblíbených programů).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný typ seznamu.

- Výběr potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazen vybraný seznam.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte ze seznamu program, který chcete zahrnout do SFI.

- Pro zahrnutí vybraného programu do SFI stlačte žluté funkční tlačítko SFI.

- Pro současné vložení několika programů do SFI označte v seznamu programy, pro které požadujete informace SFI.

- Potom stlačením žlutého funkčního tlačítka SFI vložte vybrané programy do seznamu SFI.

- Pro vyjití z nabídky stlačte tlačítko Menu.

Ruční načtení informací o pořadech vybraných programů do paměti přijímače

- Stlačením tlačítka On/Standby přepněte přijímač do pohotovostního režimu.

- V době kdy je na displeji přijímače zobrazen údaj oooo stlačte tlačítko SFI - bude zahájeno načítání informací o pořadech indikované zobrazením procentuálního údaje (např. 038P = 38%) o objemu stažených dat SFI.

- Přerušení načítání informací o pořadech zapnutím přístroje.

### 8.2.2  Způsoby zobrazení informací SFI

Elektronický programový časopis disponuje různými možnostmi zobrazení informací SFI (kategoriemi).

Přehled (Übersicht)

Tento způsob zobrazení umožňuje získat rychlý přehled o pořadech všech programů zahrnutých do SFI.

Programy

Tento způsob zobrazení poskytuje denní přehled o TV pořadech vysílaných vybraným TV programem.

Žánry (Genres)

Pokud se zajímáte o určité druhy pořadů (např. filmy, zprávy atd.) je možné zobrazení přehledu pořadů určitého žánru.

Poslední použitý způsob zobrazení (Zuletzt genutzte)

Po výběru tohoto způsobu zobrazení bude po vyvolání SFI vždy použit poslední použitý způsob zobrazení informací SFI.

- Tlačítky doleva / doprava vyberte způsob zobrazení informací SFI, jehož použití požadujete po vyvolávání informací SFI.

- Pokud vyberete Žánry (Genres) je tlačítky nahoru / dolů nebo doleva / doprava doplňkově nutný výběr požadovaného žánru (např. film, zprávy, show atd.).

### 8.2.3 Čas aktualizace

- Do pole Čas aktualizace (Aktualisierungszeit) vložte číslicovými tlačítky čas, po jehož dosažení má být zahájena automatická aktualizace dat SFI.

### 8.2.4 Aktualizace dat

- Pro příjem datového kanálu vyberte řádek Aktualizace (Aktualisierung).

- Stlačením tlačítka OK přepněte na Zap. (an).

Pokud nebudete aktualizaci dat SFI z jakéhokoliv důvodu požadovat je příjem dat možno vypnout:

- Pro vypnutí funkce Aktualizace přepněte na Vyp. (aus).

### 8.2.5  Kanál SFI

- Pro zobrazení podnabídky Kanál SFI stlačte tlačítko OK.

- Pro ruční zahájení aktualizace dat SFI stlačte červené funkční tlačítko Odstartovat (Jetzt starten).

Při požadavku na změny parametrů datového kanálu pro stažení dat SFI do přijímače je v této obrazovce možné provedení změn. Informace o aktuálních datech používaného transpondéru získáte u vašeho prodejce. Za normální situace není změna parametrů požadována.

## 8.3  Dětská pojistka

Přístroj je vybaven dětskou pojistkou umožňující zablokování příjmu TV pořadů s obsahem nevhodným pro děti a mladistvé (sex, násilí ...). Prostřednictvím této funkce mohou být rovněž proti nežádoucímu zásahu zablokovány některé důležité funkce přijímače (jako např. vyvolání hlavní nabídky). Kromě toho je přístup k zablokovaným TV programům možný pouze po vložení správného PIN zařízení (čtyřmístné číslo).

Pro použití nabídek Ochrana mládeže (Jugendschutz) postupujte podle následujících pokynů:

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Nastavení (Einstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Nastavení (Einstellungen).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Ochrana mládeže (Jugendschutz).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Ochrana mládeže.

- Tlačítky nahoru / dolů je možný pohyb v nabídkách a podle dále uvedených pokynů je možná změna nastavení jednotlivých bodů nabídky - při jejich výběru věnujte pozornost údajům na obrazovce.

### 8.3.1  Výběr programu jehož příjem chcete zablokovat

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazen seznam oblíbených rozhlasových nebo TV programů s označeným aktuálně přijímaným programem.

- Pro přepnutí mezi seznamem rozhlasových a TV programů použijte zelené tlačítko.

- Stlačte červené tlačítko - bude zobrazeno výběrové okno umožňující výběr požadovaného seznamu programů (např. seznamu oblíbených programů).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte požadovaný seznam - např. seznam oblíbených programů.

- Po potvrzení tlačítkem OK bude zobrazen vybraný seznam programů.

- Tlačítky doleva / doprava nebo nahoru / dolů vyberte program, jehož příjem chcete zablokovat.

- Pro zablokování příjmu vybraného programu stačte žluté tlačítko - vybraný program bude označen ikonou .

- Pro současné zablokování příjmu několika programů postupujte podle pokynů v odstavci 8.1.2, pro zablokování příjmu vybraných programů stlačte žluté tlačítko.

- Po ukončení programování stlačte pro vyjití z nabídky tlačítko Menu.

- Při požadavku na odblokování programu postupujte podle výše uvedených pokynů - stlačením žlutého tlačítka po výběru zablokovaného programu ikona v řádku s programem zhasne a příjem programu bude odblokován.

### 8.3.2  Změna PIN zařízení (Geräte PIN)

Z výroby je u přístroje nastaveno PIN zařízení 0000 - doporučujeme jeho změnu.

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazena obrazovka pro změnu PIN.

- Číslicovými tlačítky vložte do horního řádku platné PIN (u nového přístroje PIN 0000).

- Do prostředního řádku vložte číslicovými tlačítky nové PIN (vámi zvolené čtyřmístné číslo - je nutno si zapamatovat).

- Do spodního řádku opakujte vložení nového PIN.

- Po vložení potvrzení nového PIN budete automaticky vráceni do obrazovky Ochrana mládeže (Jugendschutz).

Upozornění!

Pokud PIN zařízení zapomenete kontaktujte vašeho prodejce.

### 8.3.2  Zapnutí / vypnutí dětské pojistky

- Přejděte do řádku Režim (Modus) a potom tlačítky doleva / doprava vyberte Zap, (an) nebo Vyp. (aus).

## 8.4  Vyhledávání programů

Jak již bylo uvedeno je přijímač z výroby naprogramován pro příjem programů ze satelitů ASTRA 19,2° vých. a EUTELSAT 13,0° vých. Pro vložení nových programů do předvolby nebo pro příjem programů z jiných satelitů je jejich příjem nutno naprogramovat.

Pro vložení nových programů do předvolby existuje několik variant jejich vyhledání.

1. Automatické vyhledávání (Automatische Suche)

Tento postup použijte při požadavku na prohledání všech satelitů specifikovaných v nabídce Nastavení LNB (odstavce 6.4 a 9.4).

2. Prohledání satelitu (Satelliten-Suche)

Tento postup je vhodný pro vyhledávání programů ze specifikovaného satelitu.

3. Prohledání transpondéru (Transponder-Suche)

Postup je určeno pro cílené vyhledávání programů ze specifikovaného transpondéru.

4. Ruční vyhledávání (Manuelle Suche)

Tento způsob vyhledávání je určen pro cílené vyhledání určitého programu se specifikovanými hodnotami PID (identifikátorů paketu).

Po ukončení vyhledávání bude na TV obrazovce zobrazeno hlášení, kterým budete informováni o tom, kolik programů bylo vyhledáno, u kolika z nich se jedná o nové programy a kolik nově vyhledaných programů je zakódováno. Nové programy budou uloženy do seznamu všech programů (Všechny - Gesamtliste) a v případě potřeby je bude potom podle pokynů uvedených v odstavci 8.1 možné vložit rovněž i do seznamu oblíbených programů (Oblíbené - Favoritenliste).

Pro vyhledávání programů:

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Vyhledat programy (Sender suchen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena obrazovka Vyhledat programy (Sender suchen).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte metodu vyhledávání programů, kterou chcete použít a potom stlačte tlačítko OK.

### 8.4.1  Automatické vyhledávání

Při tomto způsobu vyhledávání budou automaticky prohledány všechny v nabídce Nastavení LNB (LNB Einstellungen) specifikované satelity (viz odstavce 6.4 a 9.4). Můžete rozhodnout, zda mají být vyhledány všechny (volné i zakódované) nebo pouze volné programy.

- Stlačením tlačítka OK specifikujte, zda mají být vyhledány pouze volné (Freie Sender) nebo rovněž i zakódované programy (Alle Sender).

- Potvrďte stlačením červeného funkčního tlačítka Zahájit vyhledávání (Suche starten).Postup podle okolností vyžaduje čas delší než 15 minut, věnujte pozornost pokynům na TV obrazovce.

### 8.4.2  Prohledání satelitu

Pro prohledání vybraného satelitu vyberte Prohledání satelitu (Satelliten Suche). Rovněž i zde můžete rozhodnout, zda mají být vyhledány všechny (volné i zakódované) nebo pouze volné programy - viz výše.

- Pro otevření tabulky pro výběr aktivního satelitu stlačte tlačítko OK.

- Pro prohledání všech aktivních satelitů vyberte tlačítky nahoru / dolů řádek Všechny satelity (Alle Satelliten) nebo (pro prohledání pouze požadovaného satelitu) vyberte požadovaný satelit.

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů označte pole Režim vyhledávání (Suchmodus).

- Tlačítkem OK specifikujte vyhledávání pouze volných nebo rovněž i zakódovaných programů.

- Potvrďte stlačením červeného tlačítka Zahájit vyhledávání (Suche Starten).

Bude zahájeno vyhledávání programů. Věnujte pozornost pokynům na obrazovce.

- Pro zrušení vyhledávání stlačte červené tlačítko.

### 8.4.3 Prohledání transpondéru

Pro vyhledání programů je rovněž možné cílené prohledání specifikovaného transpondéru - pro toto je nutné vložení jeho dat.

Satelit

V tomto řádku specifikujte satelit na kterém se nachází požadovaný transpondér.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Satelit.

- Tlačítkem OK vyvolejte tabulku s aktivními satelity.

- Tlačítky nahoru / dolů označte požadovaný satelit.

- Potvrďte tlačítkem OK. V řádku Satelit bude zobrazen vybraný satelit.

Kmitočet transpondéru (Transponderfrequenz)

- Tlačítky (/( vyberte řádek Kmitočet transpondéru (Transponderfrequenz).

- Číslicovými tlačítky vložte požadovaný kmitočet.

Symbolová rychlost (Symbolrate)

Symbolovou rychlostí je specifikován objem přenášených dat za sekundu.

- Tlačítky (/( vyberte řádek Symbolová rychlost (Symbolrate).

- Číslicovými tlačítky vložte požadovanou symbolovou rychlost.

Polarizace

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Polarizace.

- Tlačítkem OK vyberte používanou polarizaci (Horizontální nebo Vertikální).

Režim vyhledávání (Suchmodus)

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Režim vyhledávání (Suchmodus).

- Tlačítkem OK specifikujte, zda chcete vyhledávat pouze Volné (Freie Sender) nebo Všechny (volné + zakódované - Alle Sender) programy.

- Potvrďte stlačením červeného funkčního tlačítka Zahájit vyhledávání (Suche Starten). Bude zahájeno vyhledávání - věnujte pozornost pokynům na obrazovce.

- Zrušení vyhledávání dalším stlačením červeného tlačítka.

### 8.4.4  Ruční vyhledávání (Manuelle Suche)

Pokud nebyl požadovaný program vyhledán automatickým vyhledáváním nebo prohledáním transpondéru může být pro jeho vyhledání nutné vložení doplňkových údajů specifických tomuto programu (PID - identifikátorů paketu). Tyto údaje lze získat na internetu nebo přímo od provozovatele programu

Nabídka pro tento způsob vyhledávání programů se od nabídky Prohledání transpondéru liší pouze funkcemi PCR-PID, Audio-PID a Video-PID. Informace o specifikování režimu vyhledávání není používána.

- Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci Prohledání transpondéru.

- Potom tlačítky nahoru / dolů postupně označte řádky PCR-PID, Audio-PID a Video-PID a potom číslicovými tlačítky vložte do těchto řádků odpovídající hodnoty.

### 8.4.5  Po ukončení vyhledávání programů

Průběh vyhledávání můžete sledovat na TV obrazovce. Po ukončení vyhledávání bude na TV obrazovce zobrazeno hlášení, ve kterém bude uveden počet vyhledaných programů, počet vyhledaných nových programů, počet vyhledaných volných programů a dotaz, zda mají být vyhledané programy automaticky vloženy do seznamů TV nebo rozhlasových programů. Pokud budete chtít programy převzít do seznamů automaticky můžete rozhodnout, zda mají být nové programy do seznamů vloženy Roztříděny (sortiert) nebo Neroztříděny (unsortiert).

Pokud vyberete Roztříděny (sortiert)

Vyhledané programy budou zatříděny do seznamu oblíbených programů podle existujících kritérií třídění těchto seznamů. Pořadí programů v seznamu závisí na jazyce audio specifikovaném v kroku 6.3.2 nebo na zemi specifikované v kroku 6.2.2.

Pokud vyberete Neroztříděny (Unsortiert)

Vyhledané programy budou přidány bez jejich roztřídění na konec seznamu oblíbených programů.

Pokud vyberete Ne (Nein)

Po tomto výběru nebudou nové programy přidány do seznamu oblíbených programů ale pouze do seznamu všech programů.

Pro zařazení programů do seznamů:

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Roztříděny (sortiert) nebo Neroztříděny (unsortiert).

- Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Věnujte pozornost pokynům na TV obrazovce.

- Pro vyjití z nabídky stlačte tlačítko Menu.

- Pro ukončení vyhledávání programů budete stlačením tlačítka Back (Zpět) vráceni do nabídky Vyhledávání programů (Sender suchen).

nebo

- Stlačením tlačítka Menu přepněte přístroj do normálního režimu.

## 8.5  Servisní nastavení

Všechna nastavení přijímače lze kdykoliv přepnout na výchozí nastavení z výroby, kromě toho lze seznamy programů vymazat a nově naprogramovat (především pokud v důsledku různých změn např. provozovatelů atd. bude obsah předvolby přijímače neaktuální). Věnujte prosím pozornost tomu, že po výmazu seznamů programů je nejdříve nutno vyhledat programy a teprve potom lze programy překopírovat ze seznamu všech programů do seznamu oblíbených programů.

- Stlačením tlačítka Menu vyvolejte na obrazovku hlavní nabídku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Nastavení (Einstellungen).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazena obrazovka Nastavení (Einstellungen).

- Tlačítky (/( vyberte řádek Servisní nastavení (Service-Einstellungen).

- Po potvrzení tlačítkem OK bude zobrazena obrazovka servisních nastavení Servisní nastavení (Service-Einstellungen).

### 8.5.1  Přepnutí všech nastavení přijímače na nastavení z výroby

Po vyvolání této funkce bude většina funkcí přijímače přepnuta na jejich výchozí nastavení z výroby, některá nastavení budou vymazána a současně bude aktivován průvodce výchozí instalace přijímače AutoInstall.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Aktivovat nastavení z výroby (Werkseinstellung aktivieren).

- Stlačte tlačítko OK.

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skutečně aktivovat nastavení z výroby? (Werkseinstellung wirklich aktivieren?).

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Ano (Ja) nebo Zrušit (Abbrechen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

### 8.5.2  Výmaz všech programů

Použitím této funkce bude kompletně vymazán obsah seznamů programů.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Vymazat všechny programy (Alle Programme löschen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Na obrazovce bude zobrazen dotaz Skutečně vymazat všechny programy? (Wirklich alle Programme löschen?).

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Ano (Ja) nebo Zrušit (Abbrechen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

### 8.5.3  Aktualizace seznamu programů(ISIPRO)

Aktualizací seznamu programů bude seznam programů přijímače trvale udržován v aktuálním stavu. Pro podporu této funkce je v pravidelných intervalech satelitem ASTRA (19° východně) vysílán seznam programů, který lze stáhnout do přijímače.

V případě změn parametrů datového kanálu pro stažení dat můžete tyto prostřednictvím této nabídky korigovat - podrobné informace získáte u vašeho prodejce (za normálních okolností nejsou nutné změny).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Aktualizovat seznam programů (Programmliste aktualisieren).

- Stlačením tlačítka OK bude zobrazena podnabídka Aktualizovat seznam programů (Programmliste aktualisieren).

- Pro automatickou kontrolu, zda v seznamu není uveden nový program vyberte pole Aktualizace (Aktualisierung).

- Tlačítkem OK přepněte na Zap. (an).

- Pro ruční zahájení aktualizace seznamu stlačte červené funkční tlačítko Otestovat (Testen) a zobrazené hlášení potvrďte výběrem Ano (Ja).

Přijímačem bude provedena kontrola seznamu, v případě existence nového programu bude zobrazeno upozorňující hlášení.

- Při požadavku na pozdější stažení seznamu programů vyberte pole Odložit (Ablehnen), potvrďte tlačítkem OK. Hlášení bude znovu zobrazeno po dalším zapnutí přístroje.

- Pokud nebudete stažení nového seznamu požadovat vyberte Později (Später) a potvrďte tlačítkem OK. Hlášení bude potom zobrazeno teprve poté, kdy bude existovat novější seznam programů.

- Pro okamžité stažení seznamu potvrďte tlačítkem OK. Bude zahájeno jeho stahování, jeho průběh můžete sledovat na obrazovce.

Po stažení seznamu bude provedena aktualizace seznamu v paměti přijímače, kterou budou porovnány oba seznamy oblíbených programů (nový a existující). Pokud nebudou zjištěny rozdíly bude existující seznam program nahrazen nově staženým seznamem, po zjištění rozdílu bude (v několika krocích) provedena aktualizace seznamu, v jejím průběhu budou postupně zobrazovány změny v seznamech. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny realizovat (naladěním nových nebo výmazem neexistujících programů) záleží na uživateli.

8.5.3.1  Přizpůsobení seznamů programů změnám

V tomto kroku budou zobrazeny nové popř. neexistující programy zjištěné porovnáním seznamů. Pro nastavení seznamu tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu pokračujte podle následujících pokynů:

- Stlačením tlačítka OK budou aktualizována data označených programů.

- Pokud nebudete aktualizaci dat programů požadovat vyberte tlačítky doleva / doprava pole Odložit (Ablehnen), potvrďte tlačítkem OK.

8.5.3.2  Výmaz programů

Následujícím postupem je možný výmaz již neexistujících programů uvedených v seznamu oblíbených programů.

- Při požadavku na výmaz neexistujících programů ze seznamu stlačte tlačítko OK.

- Pokud chcete tyto programy ponechat v seznamu vyberte tlačítky doleva / doprava pole Odložit (Ablehnen), potvrďte tlačítkem OK.

8.5.3.3  Vložení nových rozhlasových nebo TV programů do seznamu

Následujícím postupem budou zobrazeny nové programy, které lze vložit do seznamu oblíbených programů.

Vložení jednotlivých programů

- Při požadavku na vložení zobrazeného programu do (přijímačem) navrženého místa v seznamu oblíbených programů stlačte tlačítko OK.

nebo

- Pro vložení programu do jiného paměťového místa vyberte tlačítky nahoru / dolů jiné paměťové místo, můžete rovněž použít číslicová tlačítka.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Pro současné vložení všech programů do seznamu oblíbených programů

- Tlačítky doleva / doprava vyberte Všechny (Alle), potvrďte tlačítkem OK. Programy budou podle určených kritérií vloženy do seznamu oblíbených programů.

Pokud nebudete vložení programu do seznamu oblíbených programů požadovat

- Tlačítky doleva / doprava vyberte pole Odložit (Ablehnen), potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazen dotaz na vložení následujícího programu do seznamu oblíbených programů.

### 8.5.4  Aktualizace software přijímače

Tento postup použijte pro aktualizaci (Update) provozního software přijímače prostřednictvím satelitu ASTRA (19° východně).

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazena obrazovka Aktualizovat software (Software aktualisieren).

Pro aktualizaci software vyberte řádek Aktualizace (Aktualisierung).

- Tlačítkem OK přepněte na Zap. (an).

- Číslicovými tlačítky vložte do řádku Čas aktualizace (Aktualisierungszeit) čas, ke kterému požadujete aktualizaci software přijímače.

- Pro zahájení aktualizace software přijímače stlačte červené funkční tlačítko Testovat (Testen).

- Pro vyjití z nabídky stlačte tlačítko Menu.

Pokud došlo ke změně parametrů datového kanálu pro stažení software je požadované změny možno realizovat v této obrazovce (postupem uvedeným v odstavci 8.4.4). Při požadavku na získání aktuálních informací souvisejících se stažením aktualizace software přijímače se prosím obraťte na vašeho prodejce.

Za normální situace nejsou v této nabídce nutné žádné změny.

Upozornění

Pro stažení dat aktualizace software musí být přijímač v pohotovostním režimu. Průběh aktualizace software je indikován na displeji přijímače a to údajem SAtL popř. údaji SAt0 až SAt9. V průběhu aktualizace software nepoužívejte žádná tlačítka na přijímači nebo na ovladači.

Nezávisle na tom, zda byla či nebyla provedena aktualizace software přijímače je při každém zapnutí / vypnutí přijímače přijímačem automaticky kontrolováno, zda pro přijímač není k dispozici novější verze software. Existence novějšího (než používaného) software bude na TV obrazovce indikována hlášením - pro zahájení aktualizace software přijímače postupujte podle pokynů na obrazovce.

### 8.5.5  Překopírování nastavení přijímače

Veškerá nastavení (seznamy programů, nastavení antény atd.) tohoto přijímače (vysílač) lze překopírovat do přijímače stejného modelu, používajícího stejnou verzi software (přijímač).

- Propojte oba přístroje sériovým kabelem.

- Zapněte přístroj, do kterého chcete překopírovat data z druhého přístroje.

- Pro překopírování nastavení přístroje používaného jako vysílač do přístroje používaného jako přijímač stlačte libovolné tlačítko přístroje používaného jako přijímač.

Nastavení přístroje použitého jako vysílač budou překopírována do přístroje, použitého jako přijímač. Věnujte pozornost pokynům na TV obrazovce.

## 8.6  Konfigurace systému

Pro zobrazení systémových informací přijímače (např. aktuální verze software):

- V obrazovce Nastavení (Einstellungen) označte tlačítky nahoru / dolů řádek Konfigurace systému (Systemkonfiguration).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Pro vyjití z nabídky stlačte tlačítko Menu.

## 8.7  Systém kódování / dekódování (Verschlüsselungssystem)

Po výběru tohoto bodu nabídky budou zobrazeny informace o použité kartě CONAX / CryptoWorks. Pro výběr zobrazených informací použijte tlačítka doleva / doprava nebo nahoru / dolů, potvrďte tlačítkem OK.

# 9.  Použití pozicionéru (DiSEqC 1.2)

Přijímač je připraven pro provoz s motorovou jednotkou (pozicionérem) pro otáčení paraboly (DiSEqC 1.2) ovládanou přijímačem prostřednictvím koaxiálního kabelu použitého pro připojení LNB k přijímači.

- Vyvolejte nabídku Nastavení antény (Antenneneinstellungen), potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů zapněte (an) funkci Řízení DiSEqC (DiSEqC-Steuerung).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte pozici DiSEqC (např. A/B3), které chcete přiřadit pozicionér.

- Stlačením tlačítka OK bude zobrazeno okno pro výběr satelitu nebo pozicionéru.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte řádek Motorová anténa (Motorantenne), potvrďte tlačítkem OK.

- Zobrazené upozornění na nastavení východního a západního limitu otáčení antény potvrďte tlačítkem OK.

## 9.1  Východní a západní limity otáčení antény

Pro zabránění mechanickému poškození paraboly nebo LNB je nutno specifikovat limity (dorazy) otáčení antény a to v obou směrech (východ / západ). Pokud se ve směru otáčení antény nacházejí jakékoliv překážky (stěna, komín atd.) je tyto v průběhu nastavování limitů otáčení paraboly ve směru východ / západ bezpodmínečně nutno pozorovat.

Pokud se ve směru otáčení paraboly nenacházejí překážky je limity nutno nastavit tak,

aby se anténa pohybovala poněkud před první resp. poněkud za poslední z přijímaných satelitů.

Vyvolání existujících nastavení motorové antény

- Tlačítky doleva / doprava označte sloupec Konfigurace (Konfiguration).

- Tlačítky nahoru / dolů označte v řádku Motorová anténa (Motorantenne) pole Další  (Weiter).

- Potvrďte tlačítkem OK - bude zobrazena nabídka pro nastavení motorové antény.

### 9.1.1  Výmaz existujících limitů otáčení antény

Před nastavením nových limitů je nejdříve nutno vymazat event. existující limity otáčení antény.

- Tlačítky doleva / doprava označte sloupec Test LNC.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte v řádku Motorová anténa pole Další, potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazena obrazovka pro nastavení pozicionéru.

- Stlačením žlutého tlačítka Akce (Aktionen) otevřete další okno.

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Vymazat limity (lösche Grenzen).

- Stlačte tlačítko OK.

- Pro výmaz existujících limitů stlačte zelené tlačítko Vymazat limity (lösche Gr.).

- Potvrďte tlačítkem OK.

### 9.1.2  Nastavení východního limitu

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava označte pole Uložit (Speichern).

- Stlačením tlačítka doprava nastavte max. možnou popř. požadovanou východní polohu paraboly.

- Pro zobrazení funkcí, které jsou k dispozici stlačte žluté tlačítko Akce (Aktionen).

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte Nastavení východního limitu (setze Ostgrenzen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Stlačte zelené tlačítko, zobrazený pokyn potvrďte tlačítkem OK.

### 9.1.3  Nastavení západního limitu

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava označte pole Uložit (Speichern).

- Stlačením tlačítka doleva nastavte max. možnou popř. požadovanou západní polohu paraboly.

- Pro zobrazení funkcí, které jsou k dispozici stlačte žluté tlačítko Akce (Aktionen).

- Tlačítky (/( vyberte Nastavení západního limitu (setze Westgrenzen).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Stlačte zelené tlačítko, zobrazený pokyn potvrďte tlačítkem OK.

## 9.2  Zeměpisná poloha

Znalost zeměpisné polohy (zeměpisných souřadnic) místa instalace přijímače  a vhodný pozicionér významně usnadňují vyhledání poloh satelitů.

Funkci použijte pouze pokud je podporována používaným pozicionérem!

- Podle pokynů uvedených v předcházejícím textu vyvolejte obrazovku pro nastavení pozicionéru.

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava označte pole Zeměpisná poloha (Geo. Pos.).

- Stlačte tlačítko OK - bude zobrazena nabídka pro vložení zeměpisných souřadnic místa instalace přijímače.

- Stlačením tlačítka OK zapněte (an) nebo vypněte (aus) funkci pro specifikování zeměpisných souřadnic.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte pole pro vložení zeměpisné délky (geografische Länge) a potom číslicovými tlačítky vložte zeměpisnou délku místa instalace přijímače.

- Stlačte tlačítko doleva a potom tlačítkem OK specifikujte, zda se jedná o Východní (Ost) nebo Západní (West) délku.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte pole pro vložení zeměpisné šířky (geografische Breite) a potom číslicovými tlačítky vložte zeměpisnou šířku místa instalace přijímače.

- Stlačte tlačítko doleva a potom tlačítkem OK specifikujte, zda se jedná o Severní (Nord) nebo Jižní šířku (Süd).

- Stlačením tlačítka Back (Zpět) přejděte do nabídky pro nastavení LNB.

Údaje zeměpisné délky a šířky vložte jako dekadickou hodnotu s jedním místem za desetinnou tečkou. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou většinou uváděny ve stupních, v minutách a v sekundách je nutný jejich přepočet na dekadickou hodnotu (zvládne každá lepší elektronická kalkulačka).

Počet stupňů nebude výpočtem ovlivněn, minuty budou vyděleny číslem 60 a výsledek bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo, výsledek dělení bude připočítán k počtu stupňů. K sekundám nebude přihlíženo (nemají praktický vliv na první místo za desetinnou tečkou).

Příklad: Souřadnice města Daun (Německo) (sídlo firmy TechniSat):

Zeměpisná délka (stupně) 50° 11´ (45´´) S

Zeměpisná šířka (stupně) 06° 50´ (10´´)  V

Převod zeměpisné délky na stupně:

Zeměpisná délka = 50 + 11/60

Zeměpisná délka = 50 + 02 (zaokrouhleno)

Zeměpisná délka = 50,2

Do pole pro vložení zeměpisné délky je tedy nutno vložit hodnotu zaokrouhlenou na jedno desetinné místo (50,2).

Dekadickou hodnotu zeměpisné šířky vypočtěte shodným způsobem.

### 9.3  Specifikování poloh satelitů

Pro jednotlivé satelity proveďte postupně kroky uvedené v odstavcích 9.3.1 až 9.3.3. Programování doporučujeme zahájit počínaje nejvýchodnějším satelitem, pokračujte dalšími satelity směrem na západ a to až do dosažení nejzápadnějšího satelitu.

Z výroby je přijímač naprogramován na příjem nejčastěji přijímaných satelitů, doplňkově je možno konfigurovat (využitím poloh satelitů označených údaji User 1 až User 14) pro příjem dalších satelitů.

### 9.3.1  Nastavení pro příjem satelitů

9.3.1.1  Příjem naprogramovaných satelitů

- Pro vložení polohy satelitu do seznamu satelitů označte tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava pole Nový satelit (Sat neu).

- Potvrďte tlačítkem OK. Bude zobrazen seznam poloh satelitů, které jsou k dispozici.

- Tlačítky nahoru / dolů označte polohu satelitu, kterou chcete převzít do seznamu.

- Pro převzetí výběru stlačte tlačítko OK.

Pokud bude zapnuta funkce Zeměpisná poloha (Geo. Pos. - viz odstavec 9.2) bude parabola automaticky nasměrována na vybraný satelit, průběh otáčení bude indikován blikajícím údajem Otáčím se (drehe).

Pokud bude uvedená funkce vypnuta je parabolu nutno do požadovaného směru nasměrovat ručně - viz odstavec 9.3.2.2.

9.3.1.2  Nastavení uživatelem definované polohy satelitu (User)

- Pro vložení polohy satelitu do seznamu satelitů označte tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava pole Nový satelit (Sat neu).

- Potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazen seznam poloh satelitů, které jsou k dispozici.

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava označte polohu satelitu specifikovanou uživatelem (User 1 až User 14), kterou chcete převzít do seznamu.

- Stlačením tlačítka OK bude zobrazena nabídka pro nastavení testovacího transpondéru. V nabídce specifikujte podle pokynů uvedených v odstavci 6.4.4 data transpondéru a používaného LNB.

- Po nastavení transpondéru stlačte pro přepnutí do nabídky pro nastavení pozicionéru tlačítko Back (Zpět) - v nabídce bude aktivní pole pro specifikování orbitální polohy satelitu.

- Číslicovými tlačítky vložte orbitální polohu uživatelem definovaného satelitu a potom stlačte tlačítko OK.

- Tlačítkem OK specifikujte, zda se jedná o Západní (West) nebo o Východní délku (Ost).

Pokud bude zapnuta funkce Zeměpisná poloha (viz odstavec 9.2) můžete nyní parabolu (prostřednictvím funkce Otáčení na satelit (drehe zu Sat - viz odstavec 9.4.1) nasměrovat na uživatelem definovaný satelit.

Pokud bude uvedená funkce vypnuta je parabolu nutno do požadovaného směru nasměrovat ručně - viz odstavec 9.3.2.2.

### 9.3.2  Doladění paraboly

Aby bylo možno parabolu možno přesně nasměrovat na požadovaný satelit popř. pro zjištění možnosti jeho příjmu je pro každý ze satelitů specifikován testovací transpondér. Využitím zobrazení kvality a síly signálu z tohoto transpondéru je potom možné přesné nasměrování paraboly.

9.3.2.1  Testovací transpondér / Konfigurace LNB

Při požadavku na změnu dat požadovaného transpondéru postupujte následovně:

- Tlačítky doleva / doprava a nahoru / dolů vyberte pole Seznam aktuálních satelitů (Aktuelle Satellitenliste).

- Pro otevření seznamu satelitů stlačte tlačítko OK.

- Tlačítky nahoru / dolů označte polohu satelitu, kterou chcete změnit, potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů a doprava / doleva označte pole Konfigurace LNB (LNB-Konfig.), potvrďte tlačítkem OK.

Bude zobrazena nabídka Nastavení LNB (LNB-Einstellungen).

- Do zobrazené nabídky vložte podle pokynů uvedených v odstavci 6.4.4 data testovacího transpondéru a používaného LNB.

- Pro přepnutí do nabídky pro nastavení pozicionéru stlačte tlačítko Back (Zpět).

9.3.2.2  Ruční doladění antény

Doladění optimální polohy antény je možné prostřednictvím indikace síly a kvality signálu. Parabolu nasměrujte tak, aby obě stupnice vykazovaly max. možné hodnoty.

- Tlačítky nahoru / dolů označte pole Uložit (Speichern).

- Trvalým stlačením tlačítka doleva (při označené poloze V) nebo doprava (při označené poloze Z) nasměrujte parabolu do požadované polohy.

9.3.2.3  Automatické jemné doladění antény (Autofocus)

Před uložením polohy satelitu do paměti je vhodné automatické doladění polohy paraboly. Doladěním bude parabola automaticky nastavena na optimální příjem.

- Pro zobrazení okna s dostupnými funkcemi stlačte žluté funkční tlačítko Akce (Aktionen).

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Automatické doladění (Auto Focus).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Automatické doladění paraboly bude zahájeno stlačením zeleného funkčního tlačítka Automatické doladění.

V průběhu automatického dolaďování antény bude zobrazeno hlášení Automatické dolaďování - čekejte prosím (Auto Focus - bitte warten).

### 9.3.3  Uložení polohy antény do paměti

Po automatickém doladění antény je nutno uložit její polohy do paměti.

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava vyberte pole Uložit (Speichern).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Poté bude (použitím zkušebního transpondéru) překontrolováno, zda je z této polohy antény možný příjem požadovaného satelitu. Současně bude určeno, zda se u ukládané polohy antény jedná o polohu naprogramovanou z výroby nebo specifikovanou uživatelem. Pokud bude použito nastavení naprogramované z výroby bude zobrazeno hlášení Zjištěna orbitální poloha xx . Uložit satelit? (Orbitalposition xx ermittelt. Satellit speichern?).

- Pro uložení polohy satelitu do paměti vyberte tlačítky doleva / doprava pole Ano (Ja), potvrďte tlačítkem OK.

Pokud bude použitím testovacího transpondéru zjištěno, že se nejedná o polohu nastavenou z výroby popř. pokud bude jeho signál příliš slabý bude zobrazeno odpovídající upozornění.

- Pro uložení polohy satelitu do paměti vyberte tlačítky doleva / doprava pole Ano (Ja), potvrďte tlačítkem OK.

## 9.4  Seznam aktuálních satelitů

Polohy satelitů uložené do paměti jsou uvedeny v seznamu, nepoužité polohy jsou v seznamu označeny symbolem *.

- Pro nasměrování paraboly do polohy uvedené v seznamu vyberte tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava pole Seznam aktuálních satelitů (Aktuelle Satellitenliste).

- Stlačte tlačítko OK.

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava vyberte požadovanou polohu.

- Stlačte tlačítko OK.

Parabola bude nasměrována do vybrané polohy, v průběhu jejího otáčení bude zobrazeno blikající hlášení Otáčím se (drehe).

### 9.4.1  Nasměrování antény na požadovaný satelit

Pro nasměrování antény do polohy odpovídající satelitu uvedenému v seznamu je přijímač vybaven funkcí Otáčení na satelit (drehe zu Sat).

- Pro zobrazení okna s dostupnými funkcemi stlačte žluté tlačítko Akce (Aktionen).

- Tlačítky nahoru / dolů označte řádek Otáčení na satelit (drehe zu Sat).

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Stlačením zeleného tlačítka Otáčení na satelit (drehe zu Sat) bude anténa nasměrována na požadovaný satelit.

## 9.5  Výmaz polohy satelitu

Pro výmaz polohy satelitu ze seznamu satelitů postupujte podle následujících pokynů:

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava vyberte Seznam aktuálních satelitů (Aktuelle Satellitenliste).

- Pro otevření seznamu stlačte tlačítko OK.

- Tlačítky nahoru / dolů vyberte satelit, jehož polohu chcete vymazat ze seznamu.

- Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítky nahoru / dolů a doleva / doprava vyberte Vymazat satelit (Sat löschen).

- Stlačte tlačítko OK. Zobrazený dotaz potvrďte dalším stlačením tlačítka OK - poloha vybraného satelitu bude vymazána ze seznamu.

## 9.6  Referenční poloha

Při instalaci antény musí být pozicionér v referenční poloze (0°). Z uvedeného důvodu je možné systém kdykoliv použitím funkce Přejít do referenční polohy (Gehe zur Referenz-Position) nasměrovat do referenční polohy.

- Pro nastavení pozicionéru do referenční polohy stlačte červené funkční tlačítko Přejít do referenční polohy (Gehe zur Referenz-Position).

# 10.  Technické pojmy

Aktualizace software

Přijímače digitální TV jsou řízeny mikroprocesorem vyžadujícím použití software. Vzhledem k trvalému vývoji v jehož důsledku vznikají nové popř. jsou rozšiřovány stávající funkce mikroprocesorem řízených komponent dochází k vývoji nového software. Aby bylo tyto nové popř. rozšířené funkce používat je nutná aktualizace software (tj. náhrada stávajícího novým, zlepšeným software).

AV:viz SCART

DiSEqC

Zkratka anglického pojmu Digital Satellite Equipment Control - digitální řídící signály pro řízení komponent (přepínačů nebo pozicionérů) napájených prostřednictvím koaxiálního kabelu používaného pro připojení LNB k přijímači.

DVB

Zkratka anglické pojmu Digital Video Broadcasting - univerzální digitální technika používaná pro přenosy obrazu, grafiky, zvuku a textu (tj. dat v libovolné formě a přiměřenou kvalitou).

Koaxiální kabel

Kabel používaný pro propojení LNB s přijímačem a to jak pro přenos signálu přijímaného anténou a upraveného elektronickými obvody LNB tak i pro napájení elektroniky LNB popř. používaného DiSEqC.

Komprimace dat / MPEG1 / MPEG2

Pro přenos v současné době používaného TV standardu (625 řádků a opakovacího kmitočtu 50 Hz) je nutno přenášet poměrně velký objem dat 216 MB / sekundu. Je tak požadována poměrně velká šířka pásma přenášených kmitočtů, pro její zmenšení je používána komprimace dat. V Evropě je pro komprimaci přenášených dat používán standard MPEG2, který je rozšířením dříve používaného standardu MPEG1.

Kmitočet

Fyzikální veličina uvádějící počet kmitů za jednotku času. Jednotkou je 1 Hz, v praxi jsou většinou používány její násobky.

Kmitočtový rozsah

- Pro příjem satelitní TV jsou používána pásma kmitočtů 11 GHz (10,7 - 11,7 GHz) nebo 12 GHz (11,7 - 12,75 GHz).

- U přijímačů satelitní TV se jedná o mezifrekvenční kmitočet (950 - 2 150 MHz).

LNB (LNC)

Přijímací jednotka umístěná v ohnisku paraboly, převádí signál přijímaný ze satelitu na mezifrekvenční kmitočet přiváděný k dalšímu zpracování do přijímače.

LOF

Místní oscilátor kmitající na kmitočtu uváděném v MHz nebo v GHz (hodnota kmitočtu oscilátoru závisí na přijímaném kmitočtu a na rozsahu vstupních kmitočtů používaného přijímače). Do přijímače je přiváděn produkt směšování (kmitočet získaný odečtem kmitočtu oscilátoru od přijímaného kmitočtu ze satelitu).

Mezifrekvenční kmitočet

Signál ze satelitu nelze vést (běžnými) kabely a je z tohoto důvodu převáděn LNC na nižší kmitočet v rozsahu 950 - 2 150 MHz, který je možno zpracovat přijímačem.

Napájecí napětí

LNB je napájen prostřednictvím koaxiálního kabelu, pro napájení LNB je z přijímače do LNB přiváděno napětí 14 nebo 18 V =.

Parabolická anténa

Kovová popř. pokovená plastová anténa ve tvaru paraboly soustřeďující přijímaný signál ze satelitu do ohniska s instalovaným jedním popř. s několika LNB.

Polarizace

Pro dokonalé využití přiděleného rozsahu kmitočtů jsou programy vysílány s horizontální nebo vertikální popř. s levotočivou nebo pravotočivou polarizací. Pro příjem v obou rovinách polarizace jsou třeba 2 LNB nebo univerzální LNB s přepínatelnou polarizací.

Přijímač satelitní TV

Přístroj pro zpracování signálu ze satelitu přijímaného LNB, kterým je tento převáděn na mezifrekvenční kmitočet. Přivedený signál je přijímačem zpracován, produkt zpracování (signál audio a video) je přiváděn do televizoru kde je dále zpracováván.

Satelit

Označení satelitu většinou názvem a poloze jeho oběžné dráhy.

ASTRA: 19,2° východně

EUTELSAT: 13° východně.

SCART

21-vývodový konektor určený pro připojení signálu audio / video z různých zdrojů (přijímač satelitní TV, VCR, přehrávač DVD atd.) do televizoru.

Transpondér

Část satelitu zpracovávající jeden nebo několik signálů TV programů (tj. jejich příjem z pozemní stanice, zesílení a opětné vyzáření směrem k zemi pro individuální příjem přijímači satelitní TV nebo rozhlasu).

Univerzální LNB

LNB zkonstruované tak, že umožňuje příjem několika pásem kmitočtů ze satelitů.

V praxi používaná LNC umožňují příjem v následujících pásmech:

Low: 10,700 - 11,800 GHz ; LOF 9 750 MHz

High: 11,70 - 12,75; LOF 10 600 MHz

Vnější jednotka

Označení systému instalovaného mimo budovu a sestávajícího ze satelitní antény (paraboly) a z jednoho nebo z několika LNB - slouží pro příjem z jednoho nebo z několika satelitů.

# 11.  Technické údaje přijímače

| DBS tuner |  |
| --- | --- |
| Vstupní kmitočet | 950 - 2 150 MHz |
| Úroveň vstupního signálu | -65 až -25 dBm |
| Vstupní konektor | typ F |
| Vstupní impedance | 75 ( |
| Demodulace | tvarovaná QPSK |
| Symbolová rychlost | 2 - 45 Mbaud/sek; SCPC/MCPC |
| FEC | Viterbi a Reed-Solomon |
| Množství Viterbi | ½; 12/3; ¾; 5/6; 7/8, automatické nastavení |
| Faktor Roll-off | 35% |
| Čtečka karet |  |
| Typ | 1 slot pro integrovaný systém CA |
| Společné rozhraní |  |
| Typ | 1 slot společného rozhraní pro moduly CI |
| Demultiplexování | podle ISO 13818-1 |
| Dekódování video |  |
| Komprimace video | kompatibilní s MPEG1 a MPEG2 max. MP@ML (hlavní profil / hlavní úroveň) |
| Standard video | PAL / 25 Hz |
| Aktivní plocha obrazu | 720 pixelů / 576 řádků |
| Formát obrazu | 4:3 / 16:9 |
| Obraz ve formátu 16:9 | automatické přizpůsobení pro televizory s obrazovkou 16:9 (prostřednictvím SCART), pro televizory s obrazovkou 4:3 filtrace Letterbox |
| Dekódování audio |  |
| Komprimace audio | MPEG1 & MPEG2 vrstva I a II |
| Režimy audio | 2 jazyky (hlavní / vedlejší); stereo |
| Vzorkovací kmitočty | 32; 44,1 nebo 48 kHz |
| Parametry audio |  |
| Analogové výstupy |  |
| Úroveň výstupu L/R | 0,5 V efekt. |
| Impedance výstupu | 600 ( |
| Celkové harmonické zkreslení | > 60 dB (1 kHz) |
| Poměr signálu k šumu | > 60 dB |
| Přeslechy | menší než 65 dB |
| Analogový vstup |  |
| Vstupní úroveň L/R | 0,5 V efekt. |
| Vstupní impedance | > 40 k( |
| Hlasitost po zapnutí | bude použita hlasitost nastavená v okamžiku vypnutí |

| Digitální výstupy audio |  |
| --- | --- |
| Výstup SP/DIF | optický (TOSLINK) koaxiální - konektor cinch Dolby Digital AC3 |
| Parametry video |  |
| Výstupy: |  |
| Výstup složeného signálu video | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 ( |
| Výstup Y | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 ( |
| Výstup C | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 ( |
| Výstup R | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 ( |
| Výstup G | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 ( |
| Výstup B | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 ( |
| Poměr signálu k šumu | > 60 dB |
| Teletext |  |
| Filtrace teletextu | podle standardu ETS 300 472 |
| Snímání dat teletextu | (složený signál video) - podle ITU-R; BT.623 - 2 řádky; 6-22 a 320-335 |
| Paměť | 1 000 stran |
| Konektory SCART |  |
| Výstup SCART TV | složený signál video; S-video nebo RGB |
| Výstup SCART VCR | složený signál video; S-video |
| Displej | 4-místný LED, 7 segmentů |
| Sériové rozhraní RS 232 |  |
| Typ | RS 232; obousměrné |
| Rychlost toku dat | max. 115,2 kB / sek. |
| Provedení konektoru | D-Sub, 9 vývodů |
| Funkce | aktualizace software popř. naprogramování přijímače |
| Napájení LNB |  |
| Proudový odběr | max. 400 mA; odolný proti zkratu |
| Napájení (vertikální polarizace) | < 14,0 V bez zátěže; > 11,5 V při odběru 400 mA |

| Napájení (horizontální polarizace) | < 20,0 V bez zátěže; > 17,2 V při odběru 400 mA |
| --- | --- |
|  | V pohotovostním režimu je LNC vypnuto. |
| Signál 22 kHz | kmitočet 22 kHz; rozkmit 0,6 V +/- 0,2 V |

| Kapacita seznamů programů / Polohy satelitů |
| --- |
| Seznamy oblíbených programů | 999 TV programů 999 rozhlasových programů |
| Seznam všech programů | max. celkem 4 000 programů |
| DiSEqC | možnost použití DiSEqC 1 a DiSEqC 1.2 |

| Data SFI | max. 7 dní předem |
| --- | --- |
| Timer | max. 30 událostí; max. 1 rok předem |
| Systém dálkového ovládání | RC-5 |
| Adresy subsystému | 8 (režim SAT1) nebo 10 (režim SAT2) |
| Modulační kmitočet | 36 kHz |
| Délka vlny infračerveného záření | 950 nm |
| Napájení (spínaný síťový zdroj) |
| 3,9 W pohotovostní režim (hodiny vypnuty) 4,4 W pohotovostní režim (hodiny zapnuty) 10,5 W provoz, LNC vypnuto 18,0 W provoz, horiz. polarizace, napájení LNB 400 mA |
| Jmenovité napájecí napětí | 230 V ~; 50 / 60 Hz |
| Rozsah vstupního napětí | 180 - 250 V / 50 Hz |
| Rozměry (š x hl. x v) | 205 x 133 x 40 ... 43 mm |
| Hmotnost | cca 335 g |

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

# 12.  Průvodce odstraňováním poruch

| Problém | Možná příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Na displeji nejsou v pohotovostním režimu zobrazeny hodiny. | Nejsou nastaveny hodiny. | Na cca 30 sekund přepněte přístroj na příjem TV programu vysílajícího údaj hodin (např. německý TV program ZDF). |
| Přístroj nelze zapnout popř. obsluhovat. | Přístroj je zablokován. | Vynulujte paměť (budou tak ztraceny všechna vložená nastavení): Odpojte přístroj od elektrické sítě. Současně stlačte a přidržte stlačena obě tlačítka Program na přístroji. Připojte přístroj k elektrické síti. Vyčkejte dalších cca 5 sekund na zobrazení hlášení FLAS na displeji a potom uvolněte obě tlačítka. |
| V seznamu programů nejsou uvedeny všechny programy. | Byl vybrán nesprávný seznam programů. | Vyberte jiný seznam programů (viz odstavec 7.2.3.1). |
| Zvuk v pořádku, chybí obraz. | Přístroj byl přepnut na příjem rozhlasu. | Přepněte přístroj na příjem TV. |
| Rušený příjem některých TV programů. | Rušení bezdrátovými telefony. | Zvětšete vzdálenost mezi základnovou jednotkou telefonu a přijímačem. |
| Přístroj nelze používat. | Porucha datového proudu - zablokování přístroje. | Na cca 5 sekund odpojte přístroj od elektrické sítě, potom přístroj opět připojte k elektrické síti a zapněte jej. |
| Nefunkční dálkový ovladač. | Vyčerpané baterie v ovladači. | V ovladači vyměňte obě baterie. |
| Rozpad obrazu na čtverečky, zastavení obrazu na obrazovce, ztráta obrazu, černá TV obrazovka popř. hlášení „Chybí signál“ (Kein Signal). | Silný déšť nebo sněží. | Z paraboly odstraňte sníh. |
|  | Nesprávné nasměrování paraboly. | Změňte nasměrování paraboly. |
|  | Příliš malá parabola (vzhledem k místu instalace přijímače). | Vyzkoušejte parabolu o větším průměru. |
|  | Překážky mezi parabolou a satelitem (např. stromy). | Změňte umístění paraboly. |
| Chybí obraz i zvuk, displej svítí. | Zkrat v připojení LNB. | Vypněte přístroj a odstraňte závadu. |
|  | Závada kabelu. | Překontrolujte všechny kabely. |
|  | Porucha LNB. | Vyměňte LNB. |
|  | Nebyla vybrána správná vnější jednotka. | Vyberte správnou vnější jednotku. |
|  | Nesprávně nasměrovaná parabola. | Změňte nasměrování paraboly. |
| Chybí obraz i zvuk, displej je zhasnut. | Chybí napájení. | Připojte přístroj k elektrické síti a zapněte jej. |

| Nelze přijímat dříve přijímané TV programy. | Porucha vnější jednotky. | Překontrolujte vnější jednotku. |
| --- | --- | --- |
|  | Program je vysílán jiným transpondérem. | Vyhledejte program (viz odstavec 8.4). |
|  | Program ukončil vysílání. | V tomto případě vám bohužel neporadíme. |
| Parabolou nelze otáčet. | Používáte nekompatibilní DiSEqC 1.2. | Použijte kompatibilní DiSEqC 1.2. |

Poznámky

# Denní používání přístroje

Zapnutí / vypnutí přijímače

- Pro zapnutí přijímače stlačte tlačítko Ein/Standby na přijímači nebo na ovladači.

- Dalším stlačením tlačítka bude přijímač přepnut do pohotovostního režimu.

Výběr TV programu

Tlačítky Program

Pro výběr požadovaného TV programu použijte tlačítka Program nahoru nebo dolů na přijímači nebo na ovladači.

Číslicovými tlačítky

Pro výběr programů ze seznamů můžete použít číslicová tlačítka.

Příklady:

Pro výběr programu č. 1 stlačte tlačítko 1.

Postupným stlačením tlačítek 1 a 4 výběr programu č. 14.

Postupným stlačením tlačítek 2, 3 a 4 výběr programu č. 234.

Při vkládání vícemístných čísel nesmí být časová prodleva mezi stlačeními jednotlivých tlačítek být delší než cca 3 sekundy.

Při požadavku na vložení dvoj- popř. trojmístného čísla je vyhledání paměťového místa možno urychlit delším přidržením posledního použitého tlačítka.

Použitím seznamů programů

- Stlačte tlačítko OK.

- Tlačítky nahoru nebo dolů vyberte ze zobrazeného seznamu požadovaný program.

- Pro přepnutí na příjem vybraného programu znovu stlačte tlačítko OK.

- Pro pohyb mezi stranami seznamu použijte tlačítka doleva nebo doprava.

Nastavení hlasitosti

- Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka Hlasitost + (pro zvýšení hlasitosti) nebo tlačítko Hlasitost - (pro snížení hlasitosti).

- Pro okamžité umlčení zvuku / obnovení původní hlasitosti použijte tlačítko pro umlčení zvuku.

Přepnutí na příjem TV / rozhlasu

Použijte tlačítko TV/Radio.

Překlad pro firmu OMKO Brno © J. Tušl 2006.